ACTIVITE N°1 : MISE EN SITUATION

Le serre-joint étudié est un outil permettant de MAintenir en Position (MAP) (d'immobiliser) une ou plusieurs pièces entre elles afin de leurs apporter une modification comme : Soudage, collage, perçage …

IndiqueR la fonction globale du serre-joint dans l’actigramme A-0 ci-dessous :

ACTIVITE N°2 : IDENTIFICATION DES PIECES

Indiquer le nom des pièces du serre-joint dans la nomenclature du dessin d’ensemble DT01.

ACTIVITE N°3 : MODELISATION DU SERRE-JOINT :

indiquer le nom des axes sur l’éclatée et la perspective du dessin d’ensemble DT01.

Donner la définition d’une classe d’équivalence :

Remarque : Le serre-joint est composé de quatre classes d’équivalence : E1 (liée à la pièce 01), E2, E3, E4.

Identifier les quatre classes d’équivalence en suivant les indications suivantes :

- Classe d’équivalence E1 liée à la pièce 01 :

Existe t-il un mouvement de 02 par rapport à 01 ? : …………      (OUI ou NON)

Existe t-il un mouvement de 03 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 04 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 05 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 06 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 07 par rapport à 01 ? : …………

Existe t-il un mouvement de 08 par rapport à 01 ? : …………

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E1 d’une même couleur sur l’éclatée du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E1 ? :

- Classe d’équivalence E2 :

Déterminer la première pièce composant E2 : Prendre la pièce ayant le repère le plus proche de 01 et ne faisant pas partie de la classe d’équivalence E1. Ici c’est la pièce : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E2 d’une même couleur sur l’éclatée du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E2 ? :

- Classe d’équivalence E3 :

Déterminer la première pièce composant E3 : Prendre la pièce ayant le premier repère ne faisant pas partie des classes d’équivalence E2 et E1. Ici c’est la pièce : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Existe t-il un mouvement de …. par rapport à …. ? : …………

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E3 d’une même couleur sur l’éclatée du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E3 ? :

- Classe d’équivalence E4 :

Déterminer la première pièce composant E4 : Prendre la pièce ayant le premier repère ne faisant pas partie des classes d’équivalence E3, E2 et E1.

Colorier la ou les pièce(s) composant la classe d’équivalence E4 d’une même couleur sur l’éclatée du dessin d’ensemble DT01. Couleur de E4 ? :

ON DONNE : Le Schéma cinématique 3D du serre-joint.

Identifier les liaisons entre les classes d’équivalence en complétant le tableau ci-dessous :

  - Identifier pour chaque liaison, les mouvements possibles entre les deux classes d’équivalence :

- "1" si le mouvement est possible entre les deux classes d'équivalence

- "0" si le mouvement est impossible entre les deux classes d'équivalence

  - Identifier le nom de la liaison mécanique, son centre et son axe.

|  | Repère de la liaison | Translation suivant l'axe | Rotation suivant l'axe | Nom, centre, axe ou normale au plan de contact de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre E1 et E2 | L12 |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …….……………………….…….…………. Centre : ..……….….. Axe : …………..……. |
| Entre E2 et E3 | L23 |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …….……………………….…….…………. Centre : ..……….….. Axe : …………..……. |
| Entre E3 et E4 | L34 |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …….……………………….…….…………. Centre : ..……….….. |

Compléter Le GRAPHE DES LIAISONS :

Le graphe des liaisons permet de mettre en évidence (de récapituler) les liaisons entre les classes d'équivalence. On y indique pour chaque liaison :

  - Le nom de la liaison mécanique

  - Le centre de la liaison mécanique

  - L’axe de la liaison et/ou la normale au plan de contact.

Compléter Le SCHEMA CINEMATIQUE MINIMAL (Liaisons L12, L23 et L34) :

# Text boxes

Serre-joint

##### Energie humaine

Pièces MAintenues

en Position

(MAP)

…………………………………………………………

#### Pièces MIse en Position

(MIP)

A-0

CLASSE D’EQUIVALENCE

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

E1 = {01+………………….....}

E2 = {………………………...}

E3 = {………………………...}

E4 = {………………………...}

E2

E1

O

Z

X

Y

- A

- B

- C

E3

E4

CONSEIL

Colorier le nom des classes d’équivalence sur le graphe des liaisons.

E1

E2

E3

E4

X

Z

Y

E1

C

B

A