## Slide 1
Travaux Pratiques
« MODELISATION DE MECANISME »
SERRE-JOINT

## Slide 2
I - MISE EN SITUATION
SOMMAIRE
II - IDENTIFICATION DES PIECES
III – MODELISATION D’UN MECANISME
Etape 2 : CLASSES D’EQUIVALENCE
Etape 3 : LIAISONS MECANIQUES
Etape 1 : REPERE Ro (O,X,Y,Z)
Etape 4 : GRAPHE DES LIAISONS
Etape 5 : SCHEMA CINEMATIQUE

## Slide 3: I - Mise en situation
FP1 : MIse en Position (MIP)
L'utilisateur avance (3+4+5+6+7)
en faisant coulisser (3) sur le corps (1)
afin de plaquer les pièces entre (2) et (6)
FP2 : MAintien en Position (MAP)
L'utilisateur tourne la poignée (5)
afin d'immobiliser (serrer) les pièces
Question : Répondre à la question de l’activité 1.
3
Le serre-joint étudié est un outil permettant de MAintenir en Position (MAP) (d'immobiliser) une ou plusieurs pièces entre-elles afin de leur apporter une modification comme : Soudage, collage, perçage …
Opérations effectuées par l’utilisateur pour serrer des pièces :

## Slide 5: II - Identification des pièces
Identifier le nom des pièces du serre-joint dans l’arbre de création de son modèle 3D SolidWorks.
Question : A l’aide de SolidWorks, indiquer le nom des pièces composant le serre-joint dans la nomenclature du dessin d’ensemble DT01.
OUVRIR LE MODELE 3D DU SERRE-JOINT
Pour cela :
Décoder le plan d’ensemble DT01.
PETIT CONSEIL
Pour basculer d’une fenêtre d’écran à l’autre, utiliser la commande au clavier :
Alt
+

## Slide 7: III – Modélisation d’un mécanisme
Ex: Liaison entre la roue avant d’un vélo et le cadre
Qu’est-ce qu’un mécanisme ?
Pourquoi modéliser un mécanisme ?
Afin d’en simplifier l’étude et la compréhension. Nous réaliserons un schéma cinématique modélisant les liaisons dans le mécanisme.
Pour réaliser un schéma cinématique, il faut suivre 5 étapes :
Etape 1 : Choix d’un repère de référence (O,X,Y,Z)
Etape 2 : Identification des classes d’équivalence
Etape 3 : Identification des liaisons mécaniques
Etape 4 : Réalisation du graphe des liaisons
Etape 5 : Réalisation du schéma cinématique
C’est un ensemble de pièces mécaniques reliées entre elles par des liaisons. Cet ensemble est conçu pour réaliser une ou plusieurs fonctions.
*Hypothèse : Les solides sont indéformables et de géométrie parfaite.
MODELISER LES LIAISONS
Schéma cinématique d’une liaison PIVOT
Roue
Cadre
Passer à l’étape 1
Cliquer pour continuer l’animation pas à pas

## Slide 8
Étape 1 :Choix du repère Ro (O,X,Y,Z)
Question : A l’aide des vues du dessin d’ensemble DT01, indiquer le nom des axes sur l’éclaté et la perspective de DT01.
?
?
?
?
?
?

## Slide 10
Etape 2 :CLASSES D’EQUIVALENCE
Définition d’une CLASSE D’EQUIVALENCE :
Groupe de pièces n’ayant aucun mouvement entre elles :
Pièces en liaison fixe
Sont exclues :
On considérera chaque classe d’équivalence comme un seul solide indéformable notée E (E1,E2, E3, ...)
Les pièces "déformables", c’est à dire :
Les joints
Exclus
Les ressorts
Les roulements
Exclus
Exclus
Continuer
Question : Recopier la définition d’une classe d’équivalence.
Mais aussi :

## Slide 11
La roue dentée (12)
+
Les 2 pédales (13)
+
l’entretoise (14)
+
les 2 axes (15)
n’ont
pas de mouvement
par rapport à 06.
Comment repérer une classe d’équivalence ?
Le repérage se fait à l’aide du coloriage des pièces sur le plan :
Exemple : Classe d’équivalence E1 regroupant les pièces fixes par rapport à la roue dentée (12)
1) Repérer la première pièce de E1 (ici l’axe 06) :
- Colorier la première pièce et son repère.
- Inscrire le repère de la pièce dans la classe d’équivalence.
Clique pour continuer l’animation pas à pas
E1 = { ….+….+….+…. +….}
06
2) Compléter la classe d’équivalence
- Rechercher les pièces n’ayant pas de mouvement par rapport à
cette 1ère pièce et les colorier.
Quelles pièces n’ont
pas de mouvement
par rapport à 06 ?
- Inscrire le repère des pièces
dans la classe d’équivalence.
12 13 14 15
E1 = {06+12+13+14+15}
REMARQUE
Une classe d’équivalence
peut parfois comporter
1 seule pièce.
Question : Identifier les 4 classes d’équivalence du serre-joint.
E1
E2
E3
E4
- Couleur des classes d’équivalence :

## Slide 15
Etape 3 :LES LIAISONS MECANIQUES
Rappel :
Un objet libre dans l’espace (un avion) peut se déplacer dans un repère R (o,x,y,z) selon 6 mouvements indépendants :
Z
Y
X
O
(Exemple : Un avion volant dans les airs)
3 TRANSLATIONS :
- Tx : Translation suivant l’axe X
Tz
- Ty : Translation suivant l’axe Y
- Tz : Translation suivant l’axe Z
Ty
Tx
3 ROTATIONS :
- Rx : Rotation autour de l’axe X
- Ry : Rotation autour de l’axe Y
- Rz : Rotation autour de l’axe Z
Rx
Ry
Rz
Définition de DEGRE DE LIBERTE :
Le nombre de degrés de liberté d’une liaison entre 2 solides est égal au nombre de mouvements relatifs INDEPENDANTS existants entre ces 2 solides.
Définition d’une LIAISON :
Il existe une liaison entre 2 solides lorsqu‘un ou plusieurs degrés de liberté sont supprimés entre ces deux solides.
REMARQUE
Quand le nombre de degrés de liberté de la liaison entre 2 solides S1 et S2 est égal à 0,
(aucun mouvement relatif)
les deux solides sont en liaison complète,
appelée liaison fixe ou liaison encastrement.
Continuer

## Slide 16
Afin de bien comprendre la notion de degré de liberté et de liaison associée, étudions les 2 liaisons suivantes :
Liaison Hélicoïdale
Exemple : Liaison entre vis et écrou
Liaison Pivot Glissant
Exemple : Liaison entre le piston et le cylindre d’un vérin ou d’un moteur
O
X
Z
Y
O
X
Z
Y
Clique pour continuer l’animation pas à pas
Quels sont les mouvements
possibles dans ces liaisons ?
Translation |  |  | Rotation |  | 
Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz
Translation |  |  | Rotation |  | 
Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz
1 0 0
1 0 0
Tx
Rx
1 0 0
1 0 0
Tx
Rx
Les 2 liaisons ont
deux mouvements identiques.
Pourquoi ces liaisons
sont différentes ?
Les mouvements sont identiques
mais leur nombre
de degrés de liberté
sont différents !
La translation Tx et la rotation Rx
ne sont pas indépendantes.
« On ne peut avoir la rotation sans
la translation et inversement ».
2 mouvements mais 1 seul degré de liberté
Liaison Hélicoïdale
1 rotation + 1 translation
Conjuguées (indissociables)
La translation Tx et la rotation Rx
sont indépendantes.
2 mouvements indépendants d’où
2 degrés de liberté
Liaison Pivot Glissant
1 rotation + 1 translation
indépendantes
Continuer

## Slide 17
Déterminer désormais les liaisons entre les classes d’équivalence :
Pour cela, tu disposes de:
Schéma cinématique 3D du serre-joint
4 classes d’équivalence
E1 | 
E2 | 
E3 | 
E4 | 
E1
E2
E3
E4
Cliquer pour continuer l’animation pas à pas
O
z
x
y
Le Schéma cinématique est composé de 3 liaisons
Entre E1 et E2
Liaison L
1
2
L12
Entre E2 et E3
Liaison L 23
L 23
Entre E3 et E4
Liaison L 34
L 34
L12
L 23
L 34
Continuer

## Slide 18
Comment remplir le tableau des liaisons dans ton dossier ?
Pour cela, reprenons l’exemple de la liaison entre la roue et le cadre du vélo
 | Rep. de la liaison | Translation |  |  | Rotation |  |  | Nom, centre, axe de la liaison
 |  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | Nom de la liaison : …………………………………………. Centre : ……… Axe : ………….…….
Entre E6 et E7 | L67 |  |  |  |  |  |  | 
- Ses degrés de liberté
Une liaison est définie par :
E7 (Cadre)
E6 (Roue)
A
X
Rx
Clique pour continuer l’animation pas à pas
0 0 0 1 0 0
- Son Nom
PIVOT
(1 seule rotation)
- Son Centre (permettant de localiser la liaison, ici le point A)
- Son Axe (permettant d’orienter la liaison).
A
A
X
Axe de rotation AX
A
X
* L’axe d’une liaison pivot est son axe de rotation. Ici l’axe passe par A et est parallèle à X, on obtient l’axe
X
E7 (Cadre)
E6 (Roue)
A
Liaison pivot (A, Ax)
Question : A l’aide du schéma cinématique 3D et du document ressource « les liaisons mécaniques », complèter le tableau du dossier .
Ouvrir le dossier“Les liaisons mécaniques”

## Slide 19
(Dernière diapositive affichée)

## Slide 20
Etape 4 : LE GRAPHE DES LIAISONS
Graphe des liaisons :
Il permet de mettre en évidence (de récapituler) les liaisons entre les classes d'équivalence.
Reprenons l’exemple de la liaison entre la roue et le cadre du vélo :
X
E7 (Cadre)
E6 (Roue)
A
Liaison pivot (A, Ax)
E6
E7
Pour chaque liaison, on indique sur le graphe :
- Le nom de la liaison
Liaison Pivot ( , )
- Le centre de la liaison
A
- L’axe de la liaison ou la normale au plan de contact.
A
X
Colorier le nom des classe d’équivalence sur le graphe des liaisons
Question : Compléter le graphe des liaisons du serre-joint à l’aide du tableau rempli à la question précédente.
E1
E2
E3
E4
?
?
?
Nom, centre, axe de la liaison
Nom de la liaison : Liaison PIVOT Centre : A Axe :
A
X
Cliquer pour continuer l’animation pas à pas

## Slide 22
Etape 5 : LE SCHEMA CINEMATIQUE
Schéma cinématique 3D du serre-joint :
Pourquoi dit-on Schéma Cinématique Minimal ?
- Schéma : Parce qu’il sert à expliquer ou comprendre le fonctionnement du mécanisme.
- Cinématique : Parce qu’il représente les mouvements possibles entre les pièces.
- Minimal : Car il est constitué de classes d’équivalence. Le nombre de solides représenté est donc minimal, ainsi que le nombre de liaisons entre solides.
Principes du tracé d’un schéma cinématique :
O
z
x
y
A
B
C
- Il est élaboré avec les couleurs des classes d’équivalence en utilisant la représentation normalisée des liaisons (toutes les classes d’équivalence ont la même épaisseur de traits).
- Les liaisons sont disposées sur leur centre de liaison respectif.
- Les traits reliant les liaisons doivent faire apparaître la silhouette générale des pièces du dessin.
- La pièce immobile par rapport à la terre (ou s’il n’y en a pas, celle qui sert de référence par rapport aux autres), sera repérée par des hachures ou le symbole :
E1
E2
E3
E4
Cliquerr pour continuer l’animation pas à pas
(E1 servira de référence).
Continuer

## Slide 23
E1
C
B
A
X
Z
Y
Question : A partir du schéma cinématique 3D et de la représentation plane des liaisons, compléter le schéma cinématique 2D sur ton en suivant les 3 instructions suivantes :
Schéma cinématique 3D du serre-joint :
O
Z
X
Y
A
B
C
E1
E2
E3
E4
Schéma cinématique 2D du serre-joint :
L’objectif de cette étape est de compléter le schéma cinématique 2D.
Quelle est la position de l’observateur dans ce cas ?
Observer perpendiculairement au plan Oxy
Cliquer pour continuer l’animation pas à pas
1 – Inscrire le nom des classes d’équivalence manquantes sur le schéma cinématique.
2 – Repasser les traits du schéma avec les couleurs des classes d’équivalence correspondantes.
3 – Représenter les liaisons mécaniques L12, L23 et L34 en A, B et C en 2D à l’aide du dossier « les liaisons mécaniques »
Ouvrir le dossier“Les liaisons mécaniques”
E1
C
B
A
L 34
L 23
L12
?
?
?