## Slide 1: LOGIQUE COMBINATOIRE
SYNTHESE

## Slide 2: La logique combinatoire
Dans un système de commande dit à effet direct ou traitement combinatoire, la génération des informations de sortie, c’est à dire des ordres à destination de la PO, s’effectue par traitement direct des informations d’entrée mises à la disposition de la PC à l’exception de tout autre type d’information.

## Slide 3: Fonction de transfert

## Slide 4: Expressions logiques réduites
Les opérations booléennes
Les relations fondamentales de l’algèbre de Boole
Les théorèmes de DE MORGAN
Les tableaux de Karnaugh

## Slide 5: Représentation des équations
Les schémas à contact de type électrique ;

## Slide 6: Représentation des équations
Les logigrammes

## Slide 7: Représentation des équations
Les schémas à contact de type automate ou schémas en langage LADDER ;

## Slide 8: Représentation des équations
Les équations écrites en langage littéral structuré ;

## Slide 9: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
a | b | c | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  | 

## Slide 10: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
a | b | c | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 |  |  | 
 | 1 |  |  |  | 

## Slide 11: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
a | b | c | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 12: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
a | b | c | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 |  | 
 | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 13: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
a | b | c | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 |  | 
 | 1 | 1 | 0 |  | 

## Slide 14: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
a | b | c | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 |  | 1
 | 1 | 1 | 0 |  | 

## Slide 15: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
a | b | c | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 |  | 1
 | 1 | 1 | 0 |  | 1

## Slide 16: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
a | b | c | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 |  | 1

## Slide 17: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
a | b | c | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 18: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Entourer en couleur les « 1 » du tableau par groupements de 2, 4, 8 cases, en formant les plus grands groupements possibles. Les groupements doivent être formés de cases adjacentes ou symétriques, et ils peuvent se chevaucher.

## Slide 19: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Ecrire l'équation correspondant à chaque groupement. Un groupement entièrement contenu ou entièrement exclu de la zone correspondant à une variable la prend en compte dans son équation. Si le groupement chevauche cette zone, la variable n'est pas prise en compte dans l'équation :

## Slide 20: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Ecrire l'équation correspondant à chaque groupement. Un groupement entièrement contenu ou entièrement exclu de la zone correspondant à une variable la prend en compte dans son équation. Si le groupement chevauche cette zone, la variable n'est pas prise en compte dans l'équation :
a=0 b=1 c=0
a=1 b=1 c=0
La variable « a » change d’état entre les 2 cases
 « a » ne sera pas prise en compte
Il reste b=1 ET c=0
 Équation1 = b./c

## Slide 21: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
a=1 b=0 c=1
a=0 b=0 c=1
La variable « a » change d’état entre les 2 cases
 « a » ne sera pas prise en compte
Il reste b=0 ET c=0
 Équation2 = /b.c

## Slide 22: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
a=1 b=0 c=0
a=1 b=1 c=0
Les variables « b » et « c » changent d’état entre les 4 cases
 « b » et « c » ne seront pas prises en compte
Il reste a=1
 Équation3 = a
a=1 b=0 c=1
a=1 b=1 c=1

## Slide 23: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
S |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Il y a autant de termes dans l'équation finale que de groupements. L'équation n'est plus simplifiable.
 Équation1 = b./c
 Équation2 = /b.c
 Équation3 = a
Équation Finale
S = b./c + /b.c + a

## Slide 24: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
S1 = /a
S1 |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
S2 |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
S2 = /b

## Slide 25: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
 Équation1 = b.c
 Équation2 = a./c
 Équation3 = /b./c
Équation Finale
S3 = b.c + a./c + /b./c
S3 |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
S4 |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
c | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
 Équation1 = /c
 Équation1 = /a
 Équation3 = /b
Équation Finale
S4 = /c + /a + /b

## Slide 26: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
 Équation1 = b.d
 Équation2 = /b./d
Équation Finale
S5 = b.d + /b./d
S5 |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
cd | 00 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 01 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 27: Méthode de résolution par les tableaux de Karnaugh
 Équation1 = /a./d
 Équation2 = b./c.d
Équation Finale
S6 = /a./d + b./c.d + /b.c.d
S6 |  | ab |  |  | 
 |  | 00 | 01 | 11 | 10
cd | 00 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 01 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0
 Équation3 = /b.c.d

## Slide 28: APPLICATION

## Slide 29: PRINCIPE

## Slide 30: FONCTION DE TRANSFERT
CHÂTEAU D’EAU
n1
n2
c
P1
P2
H1
H2
D
S
3 entrées
6 sorties

## Slide 31: Table de vérité des pompes

## Slide 32: Fonctionnement normal des pompes
3 entrées : n1, n2, c
 23 = 8 combinaisons

## Slide 33: Table de vérité des pompes
n1 | n2 | c | P1 | P2

## Slide 34: Table de vérité des pompes
n1 | n2 | c | P1 | P2
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 35: Table de vérité des pompes
n1 | n2 | c | P1 | P2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 36: Table de vérité des pompes
n1 | n2 | c | P1 | P2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 37: Table de vérité des pompes
n1 | n2 | c | P1 | P2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | Ø | Ø
1 | 0 | 1 | Ø | Ø
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 38: Table de vérité des pompes
n1 | n2 | c | P1 | P2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | Ø | Ø
1 | 0 | 1 | Ø | Ø
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 39: Equations de P1 et P2

## Slide 40: Tableau de P1
0 | 0 | 1 | Ø
0 | 1 | 1 | Ø
00
01
11
10
0
1
c
n1.n2

## Slide 41: Tableau de P1
0 | 0 | 1 | Ø
0 | 1 | 1 | Ø
00
01
11
10
0
1
c
n1.n2
n1
n2.c

## Slide 42: Equation de P1
P1 = n1 + n2.c

## Slide 43: Tableau de P2
0 | 1 | 1 | Ø
0 | 0 | 1 | Ø
00
01
11
10
0
1
c
n1.n2

## Slide 44: Tableau de P2
0 | 1 | 1 | Ø
0 | 0 | 1 | Ø
00
01
11
10
0
1
c
n1.n2
n1
n2./c

## Slide 45: Equation de P2
P2 = n1 + n2./c

## Slide 46: Equations des bits H1 et H2
H1=1 si P1 en panne  H1 = /P1
H2=1 si P2 en panne  H2 = /P2

## Slide 47: Résolution

## Slide 48: Equations des sorties D et S
D=1 si au moins une pompe en panne
 D = H1 + H2
S=1 si les 2 pompes sont en panne
 S = H1 . H2

## Slide 49: Equations modifiées des pompes
P1 = n1 + n2.c + H2
P2 = n1 + n2./c + H1

## Slide 50: Schéma à contacts

## Slide 51: Schéma à contacts

## Slide 52: Logigramme

## Slide 53: Logigramme

## Slide 54: Programmation API
Unité centrale
Carte des entrées
Capteurs, boutons
%I1.x
Carte des sorties
Voyants, bobines
%Q2.y

## Slide 55: Affectation des entrées / sorties
n1  %I1.1
n2  %I1.2
c  %I1.3
P1  %Q2.1
P2  %Q2.2
D  %Q2.3
S  %Q2.4
Cas des bits H1 et H2
H1, H2  bits
Bit = mémoire interne qui est égale à 1 ou 0
H1 = 0 ou 1 ; H2 = 0 ou 1
H1  %M201
H2  %M202

## Slide 56: Langage LADDER P1 & P2

## Slide 57: Langage LADDER P1 & P2

## Slide 58: Traitement de H1 et H2

## Slide 59: Signalisation en littéral structuré

## Slide 60: Signalisation en littéral structuré