## Slide 1: Numération

## Slide 2: CODAGE BINAIRE ET NUMERATION
Le BIT :
Un élément binaire appelé BIT (Binary Digit) peut prendre deux valeurs possibles : 0 ou 1
Mot binaire :
Un mot binaire est un ensemble de n bits :
0111 est un mot de bits
01111001 est un mot de bits
8
(Octet ou byte)
4
(Quartet)

## Slide 3: Codage : nombre de combinaisons possibles
1 bit : = combinaisons
2 bits : = combinaisons
4 bits : = combinaisons
8 bits : = combinaisons
n bits : combinaisons
21
2
22
4
24
16
28
256
2n

## Slide 4: Codage : nombre de combinaisons possibles
Combien de bits sont nécessaires pour coder 2048 combinaisons (justifier la réponse) :
Combien de bits sont nécessaires pour coder 27 combinaisons (justifier la réponse) :
2048=211  11 bits
24<27<25  5 bits

## Slide 5: Vocabulaire
Un Kbit (Kilo Bit) = 210 bits = 1024 bits
1 KO (Kilo Octets) = 210 octets = 1024 octets
1 MO (méga Octets) = 1KO * 1KO = 220 octets
(soit 1024 * 1024 octets)
1 GO (Giga Octets) = 1KO * 1KO * 1KO = 1024 MO

## Slide 6: Poids des bits dans un mot
Dans un mot binaire on repère
deux bits importants :
1 0 1 1 1 1 0 0
Le bit de poids fort
MSB : Most Significant Bit
le bit de poids faible
LSB : Less Significant Bit
Chaque bit du mot est ensuite affecté d’une puissance croissante à partir du LSB, en commençant TOUJOURS par 0
7 6 5 4 3 2 1 0

## Slide 7: Principes de base d’un système de numération
Décimal (base 10)
  (1789)10 = 1x103 + 7X102 + 8x101 + 9x100
Binaire (base 2)
  (1011)2 = 1x23 + 0X22 + 1x21 + 1x20

## Slide 8: Les principales bases
Base Décimale (10)
  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Base Binaire (2)
  0,1
Base Octale (8)
  0,1,2,3,4,5,6,7
Base Hexadécimale (16)
  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

## Slide 9
Base 10 | Base 2 | Base 16
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
10 | 1010 | A
11 | 1011 | B
12 | 1100 | C
13 | 1101 | D
14 | 1110 | E
15 | 1111 | F

## Slide 10
Décimal | Binaire pur | Hexadécimal
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
10 | 1010 | A
11 | 1011 | B
12 | 1100 | C
13 | 1101 | D
14 | 1110 | E
15 | 1111 | F

## Slide 11: De la base « b » à la base décimale  Forme polynomiale
Exemples:
  (237)8 = 2x82 + 3x81 + 7x80 = 159
  $56A = 5x162 + 6x161 + 10x160 = 1386
  %101 = 1x22 + 0x21 + 1x20 = 5
La base peut être indiquée en indice
Le signe « $ » indique que le nombre est exprimé en base 16
Le signe « % » indique que le nombre est exprimé en base 2
2 1 0
On affecte une puissance en partant de 0 depuis LSB
Si la base n’est pas exprimée en indice ou par le signe % ou $, le nombre est en base 10
2 1 0
2 1 0
10 = A en base 16

## Slide 12: De la base « b » à la base décimale  Forme polynomiale
Exercice:
  (37)8 = 3x81 + 7x80 = 24 + 7 = 31
  (12C)16 = 1x162 + 2x161 + 12x160 = 256 + 32 + 12 = 300
à faire

## Slide 13: Du binaire en décimal
Exemple :
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
27 |  |  | 24 | 23 |  |  | 20
128 |  |  | 16 | 8 |  |  | 1
128 + 16 + 8 + 1 = 153
7 6 5 4 3 2 1 0
On affecte une puissance (ou poids) en partant de 0 depuis LSB
Prise en compte des « 1 » affectés de leurs poids
Calcul de chaque valeur
Calcul du résultat final par addition tous les nombres

## Slide 14: Du binaire en décimal
Exercice :
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
 | 26 |  |  | 23 | 22 |  | 20
 | 64 |  |  | 8 | 4 |  | 1
64 + 8 + 4 + 1 = 77
7 6 5 4 3 2 1 0

## Slide 15: Du décimal en binaire
Convertir 214 en binaire
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2
214
0
107
2
53
1
2
26
1
2
13
0
2
6
1
2
3
0
2
1
1
2
0
1
Sens de lecture des restes
afin d’obtenir le résultat en binaire
Divisions successives par 2
107 est le quotient
0 est le reste
On fait des divisions successives jusqu’à obtenir un quotient nul
Quotient nul  on arrête la division

## Slide 16: Du décimal en binaire
Convertir 134
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2
134
0
67
2
33
1
2
16
1
2
8
0
2
4
0
2
2
0
2
1
0
2
0
1
Sens de lecture des restes
à faire

## Slide 17: Du binaire en hexadécimal
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | 4 | 2 | 1
8 | 4 | 2 | 1
9
5
(10010101)2 = (95)16 = $95

## Slide 18: Du binaire en hexadécimal
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 22=4 |  | 20=1
 | 22=4 | 21=2 | 
5
6
(01010110)2 = (56)16 = $56
Exercice :
3 2 1 0
On affecte un poids à chaque quartet en partant de 0 depuis LSB
On découpe le mot en quartets en partant du LSB
3 2 1 0
Prise en compte des « 1 » affectés de leurs poids pour chaque quartet
Calcul de la valeur de chaque quartet
La lecture de chaque quartet depuis la gauche donne la conversion en hexadécimal

## Slide 19: Du binaire en hexadécimal
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
8 | 4 |  | 1
8 |  |  | 1
13  D en hexa
9
(11011001)2 = (D9)16 =$D9
Exercice :
3 2 1 0
3 2 1 0
à faire

## Slide 20: De l’hexadécimal au binaire
$ 1B2
0 0 0 1
1 0 1 1
0 0 1 0
$1B2 = (110110010)2
On convertit chaque chiffre hexadécimal du nombre dans son équivalent binaire codé sur 4 bits
On lit le nombre binaire de la gauche vers la droite en supprimant les « 0 » les plus à gauche

## Slide 21
De l’hexadécimal au binaire
$ C27
1 1 0 0
0 0 1 0
0 1 1 1
$C27 = (110000100111)2
Exercice :
à faire

## Slide 22
De l’hexadécimal en décimal
Exemple:
(56A)16 = 5x162 + 6x161 + 10x160 = 1386
Exercice:
(206B)16 =
8299

## Slide 23: Du décimal en hexadécimal
Décimal -> binaire -> hexadécimal
OU
Divisions successives par 16
Méthodes vues précédemment

## Slide 24: Du décimal en hexadécimal
Convertir 214 en hexadécimal par la 1ère méthode
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
2
214
0
107
2
53
1
2
26
1
2
13
0
2
6
1
2
3
0
2
1
1
2
0
1
Sens de lecture des restes
6
13 D
214  $D6

## Slide 25: Du décimal en hexadécimal
Convertir 214 par divisions successives par 16
16
214
6
13
16
0
13
Sens de lecture des restes
13 D
214  $D6

## Slide 26: SYNTHESE
 | Binaire | Décimal | Hexadécimal
Binaire |  | Divisions successives par 2 | Décodage binaire sur 4 bits des caractères
Décimal | Forme polynomiale de base 2 |  | Forme polynomiale de base 16
Hexadécimal | Regroupements par 4 bits puis codage HEXA | Décimal  binaire  hexadécimal | 

## Slide 27: FIN