I – CONVERSIONS :

- Ecrire en base 2 puis en base 16 les nombres décimaux suivants : 56 ; 115 ; 152 ; 524 ; 615 ; 1020.

| DECIMAL | BINAIRE | HEXADECIMAL |
| --- | --- | --- |
| 56 |  |  |
| 115 |  |  |
| 152 |  |  |
| 524 |  |  |
| 615 |  |  |
| 1020 |  |  |

- Ecrire les nombres hexadécimaux suivants en décimal puis en binaire : $A6F ; $128 ; $3AD ; $FFF ; $FAB ; $EC7 ; $100 ; $DDD.

| HEXADECIMAL | DECIMAL | BINAIRE |
| --- | --- | --- |
| $A6F |  |  |
| $128 |  |  |
| $3AD |  |  |
| $FFF |  |  |
| $FAB |  |  |
| $EC7 |  |  |
| $100 |  |  |
| $DDD |  |  |

- Classer dans l'ordre croissant les nombres suivants : %11111001 ; 1101 ; $1101 ; $1000 ; %1000 ; 10000

- Compléter le tableau ci-dessous :

| DECIMAL | HEXADECIMAL | BINAIRE |
| --- | --- | --- |
| 95 |  |  |
|  | $F1E |  |
|  |  | %1100 1110 |

II – OPERATIONS LOGIQUES :

- Convertir d’abord en binaire puis effectuer les opérations suivantes :

28 AND 45		$FF AND $1E		%10111 OR %10011110

34 OR 76		$FF OR $76			84 XOR 37

35 XOR 58		$FF XOR $FF		128 NOR 2		128 NAND 1

III – opérations arithmétiques :

- Convertir d’abord en binaire puis effectuer les opérations suivantes :

Complément à 2 :	105

ADDITION : 		96 + 102

SOUSTRACTION : 	36 – 23 ; 20 – 36

IV – MACHINE A MESURER :

| Cette machine réalise automatiquement la mesure des diamètres d'un lot de pièces, et un tri automatique en fonction du résultat de cette mesure (pièces bonnes, trop grandes ou trop petites). Les pièces sont stockées dans une goulotte verticale ; elles sont successivement sélectionnées, mesurées puis orientées vers un bac en fonction du résultat. |  |
| --- | --- |

La PO est équipée d'un capteur de mesure linéaire (comparateur numérique), relié à un ordinateur. L'ordinateur possède un programme simple de tri des pièces selon leurs dimensions. L'ordinateur est lui-même connecté à l'automate, qui gère le programme de tri.

La communication entre le capteur et l'ordinateur se fait par une liaison série. Les données sont constituées de 13 quartets (d1 à d13) ; chaque quartet est constitué de 4 bits.

Les chiffres significatifs de la mesure sont codés sur les quartets d6 à d11, du chiffre le plus significatif au moins significatif. Les quartets d5, d12 et d13 indiquent le signe, la position de la virgule et l'unité de mesure. Les quartets d1 à d4 sont inutilisés, donc "tous à 1".

Le comparateur indique + 19,73 inch (mesure anglaise). Ecrire le codage binaire correspondant :

V – DENOMBREMENTS LIES A L’INFORMATIQUE

Dans le domaine de l’informatique, on utilise les unités suivantes :

- L’octet désigne un mot de 8 bits.

- (Kilo-octets) 1 Ko = 1024 octets

- (Mega-octets) 1 Mo = 1024 Ko

- (Giga-octets) 1 Go = 1024 Mo

- (Tera-octets) 1 To = 1024 Go

- (Peta-octets) 1 Po = 1024 To

- (Exa-octets) 1 Eo = 1024 Po

- (Zetta-octets) 1 Zo = 1024 Eo

Exemples :

- 1 octet représente un caractère d'imprimerie.

- 700 Mo, un CD-ROM.

- 4,7 Go : un DVD.

- 1 To représente 50 000 arbres transformés en journaux.

- 8 Po, l'ensemble de l'information disponible sur Internet.

- 5 Eo : approximativement l'ensemble des mots prononcés depuis l'aube de l'humanité.

Calculer la taille du film de votre vie :

- 1 image N&B (640 x 480 pixels – 1 octet par pixel) par minute pendant 80 ans.

- 24 images N&B (640 x 480 pixels – 1 octet par pixel) par seconde pendant 80 ans.

- 24 images couleur (640 x 480 pixels – 3 octet par pixel) par seconde pendant 80 ans.

CORRECTION

I – CONVERSIONS :

| Décimal | 56 | 115 | 152 | 524 | 615 | 1020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binaire | 11 1000 | 111 0011 | 1001 1000 | 10 0000 1100 | 10 0110 0111 | 11 1111 1100 |
| Hexadécimal | 38 | 73 | 98 | 20C | 267 | 3FC |

| Hexa | A6F | 128 | 3AD | FFF | FAB | EC7 | 100 | DDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Décimal | 2671 | 296 | 941 | 4095 | 4011 | 3783 | 256 | 3549 |
| Binaire | 1010 0110 1111 | 1 0010 1000 | 11 1010 1101 | 1111 1111 1111 | 1111 1010 1011 | 1110 1100 0111 | 1 0000 0000 | 1101 1101 1101 |

| %11111001 | 1101 | $1101 | $1000 | %1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $00F9 | $044D | $1101 | $1000 | $0008 | $2710 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |

| DECIMAL | HEXADECIMAL | BINAIRE | BCD |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 5F | 101 1111 | 1001 0101 |
| 3870 | F1E | 1111 0001 1110 | 0011 1000 0111 0000 |
| 206 | CE | 1100 1110 | 0010 0000 0110 |
| 139 | 8B | 1000 1011 | 0001 0011 1001 |

| II – OPERATIONS LOGIQUES : | III – opérations arithmétiques : |
| --- | --- |

MACHINE A MESURER

| D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 0010 | 1001 | 0101 | 0011 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |

DENOMBREMENTS LIES A L’INFORMATIQUE

Une année = 365 jours

Une année = 365 x 24 = 8760 heures

Une année = 8760 x 60 = 525 600 minutes

Une année = 525 600 x 60 = 31 536 000 secondes

1 image N&B / min pdt 80 ans ( (1 x 640 x 480) x 525600 x 80 = 12 917 145 600 000 octets = 12 614 400 000 ko = 12 318 750 Mo = 12 030 Go = 11 To

24 images N&B / sec pdt 80 ans ( (1 x 640 x 480) x 24 x 31536000 x 80 = 18 600 689 664 000 000 octets = 18 164 736 000 000 ko = 17 739 000 000 Mo = 17 323 242 Go = 16 917 To = 16 Po

24 images couleur / sec pdt 80 ans ( (3 x 640 x 480) x 24 x 31536000 x 80 = 55 802 068 992 000 000 octets = 54 494 208 000 000 ko = 53 217 000 000 Mo = 51 969 726 Go = 50 751 To = 49 Po