Cahier des charges :

Le schéma hydraulique précédent représente une installation hydraulique de compactage d’épaves de véhicules.

Un vérin hydraulique vient compacter des épaves (automobiles hors d'usage).

Une centrale hydraulique, munie de 3 pompes entraînées par des moteurs électriques dirige l'huile vers le vérin.

En fonctionnement normal les pompes P1 (commandée par un contacteur KM1) et P2 (commandée par un contacteur KM2) tournent. En cas de défaut électrique sur l’une des 2 pompes, la mise en service de la pompe de secours (commandée par un contacteur  KMS) se fait automatiquement.

Les défauts électriques sur chaque pompe sont contrôlés par trois relais de défauts (KD1, KD2, KDS). Les 3 relais sont dits à logique positive : quand KD = 0, il y a défaut. Quand KD = 1, il n’y a pas de défaut.

Si 2 pompes sont en défaut, tout s'arrête.

Deux interrupteurs de position (S1 et S2) contrôlent les positions vérin rentré et vérin sorti.

Deux boutons poussoirs S3 et S4 commandent les mouvements d’avance (KMYA) et de recul (KMYR) du vérin. La commande se fait par S3 ou S4 maintenus.

Une impulsion sur un bouton poussoir S5 permet de mettre sous tension l’installation (armement d’un relais KM0).

Un arrêt d'urgence S0 arrête toute la machine.

A la mise sous tension les pompes démarrent automatiquement.

Les électrovannes (Y1, Y2, YS) sont pilotées en fonction des pompes qui tournent après qu'un sens ait été choisi.

Chaque ligne motrice est constituée en plus du contacteur d’un sectionneur porte fusibles (Q1, Q2, QS) et d’un relais thermique (F1, F2, FS).

TRAVAIL DEMANDE :

- Après analyse du cahier des charges, lister la liste des entrées / sorties du système

- Compléter les schémas blocs relatifs à l’installation

- En utilisant les tableaux de Karnaugh et les tables de vérité, établir les équations de sortie de tous les organes de commande

- Etablir le schéma du circuit de puissance électrique

- Etablir le schéma du circuit de commande dans le cas d’une logique câblée

- Modifier le circuit de commande afin que les pompes démarrent 5 secondes après la mise sous tension

- Modifier le fonctionnement de l’avance et du recul du vérin afin que la commande soit désormais impulsionnelle et non plus maintenue

- Etablir le programme en LANGAGE A CONTACTS si la commande est réalisée en logique programmée par API (TSX37, langage PL-PRO)

- Définir alors un compteur permettant d’effectuer 5 cycles aller / retour pour effectuer un compactage

Entrées / sorties du système :

|  | MACHINE A COMPACTER LES EPAVES |  |
| --- | --- | --- |

Schémas blocs :

| Entrées | Blocs | Sorties |
| --- | --- | --- |
|  | MISE SOUS TENSION MEMORISATION | KM0 sous tension |
|  | SELECTION AUTOMATIQUE DES POMPES EN CAS DE DEFAUT | KM1 marche pompe 1 KM2 marche pompe 2 KMS marche pompe S |
|  | COMMANDE DE L’AVANCE | KMYA Avance |
|  | COMMANDE DU RECUL | KMYA Recul |
|  | COMMANDE ELECTROVANNE Y1 | Y1 EV pompe 1 |
|  | COMMANDE ELECTROVANNE Y2 | Y2 EV pompe 2 |
|  | COMMANDE ELECTROVANNE YS | YS EV pompe S |
|  | DEFAUT POMPE 1 (ELECTRIQUE) | KD1 |
|  | DEFAUT POMPE 2 (ELECTRIQUE) | KD2 |
|  | DEFAUT POMPE S (ELECTRIQUE) | KDS |

Etablissement des équations des organes :

Fonction mise sous tension :

| S5 | S0 | KM0 | KM0 |  |  |  | S5 | S0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  | KM0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | TABLEAU DE KARNAUGH |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | KM0 = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  | KM0 = |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction sélection auto pompe 1 :

| KD1 | KD2 | KDS | KM1 |  |  |  | KD1 | KD2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  | KDS | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | TABLEAU DE KARNAUGH |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | KM1 = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction sélection auto pompe 2 :

| KD1 | KD2 | KDS | KM2 |  |  |  | KD1 | KD2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  | KDS | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | TABLEAU DE KARNAUGH |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | KM2 = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction sélection auto pompe S :

| KD1 | KD2 | KDS | KMS |  |  |  | KD1 | KD2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  | KDS | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | TABLEAU DE KARNAUGH |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | KMS = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction commande de l’avance :

| S3 | S2 | KMYR | KMYA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | KMYA = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction commande du recul :

| S1 | S4 | KMYA | KMYR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | KMYR = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction commande électrovanne Y1 :

| KM1 | KMYA | KMYR | Y1 |  |  |  | KM1 | KMYA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  | KMYR | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | TABLEAU DE KARNAUGH |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | Y1 = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction commande électrovanne Y2 :

| KM2 | KMYA | KMYR | Y2 |  |  |  | KM2 | KMYA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  | KMYR | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | TABLEAU DE KARNAUGH |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | Y2 = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction commande électrovanne YS :

| KMS | KMYA | KMYR | YS |  |  |  | KMS | KMYA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  | KMYR | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | TABLEAU DE KARNAUGH |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | YS = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction défaut pompe 1 :

| Q1-1 | Q1-2 | F1 | KD1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | KD1 = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction défaut pompe 2 :

| Q2-1 | Q2-2 | F2 | KD2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | KD2 = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |

Fonction défaut pompe S :

| QS-1 | QS-2 | FS | KDS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  | KDS = |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE VERITE |  |  |  |  |  |  |