## Slide 2: DEFINITIONS
Norme NF EN 13306 : Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.
Le dépannage : remise en état de fonctionnement effectuée « in situ », parfois sans interruption du fonctionnement de l’ensemble concerné. Le dépannage a un caractère provisoire. Les dépannages caractérisent la maintenance palliative caractéristique du 2ème niveaux de maintenance.
La réparation : faite « in situ » ou en atelier de maintenance, parfois après dépannage. Elle a un caractère définitif. La réparation caractérise la maintenance curative caractéristique des 2ème et 3ème niveaux de maintenance.

## Slide 3: FORMES DE MAINTENANCE CORRECTIVE
En tant que méthode
De manière sélective, suivant la criticité du matériel
En tant que complément résiduel de la maintenance préventive

## Slide 4: EVOLUTION DE LA MAINTENANCE CORRECTIVE
En entretien traditionnel, après détection d’une défaillance fortuite, on effectue un dépannage ou une réparation rétablissant la fonction perdue ; et en général on s’arrête à ce niveau.
En maintenance, on effectue :
Une remise en état (dépannage / réparation) ;
Une amélioration éventuelle (correction) visant à éviter la réapparition de la panne, ou à minimiser ses effets sur le système
Une mise en mémoire de l’intervention permettant une exploitation ultérieure
Une analyse des causes de la défaillance ;

## Slide 5: Chronologie en Maintenance Corrective
DEFAILLANCE
Cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise. Après l'apparition d'une défaillance, le bien est en panne.
PANNE
Etat d'un bien à accomplir une fonction requise excluant l'inaptitude due à la maintenance préventive ou à d'autres actions programmées ou à un manque de ressources extérieures.
DETECTION DE LA PANNE
Constat de l'inaptitude du bien à accomplir une fonction requise
Actions menées en vue d'identifier à quel niveau d'arborescence du bien en panne se situe le fait générateur de la panne.
DIAGNOSTIC
Actions physiques exécutées pour permettre à un bien en panne d'accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu'à ce que la réparation soit exécutée.
DEPANNAGE
Actions physiques exécutées pour rétablir la fonction requise d'une bien en panne.
REPARATION
Examen logique et systématique d'un bien qui a eu une défaillance afin d'identifier et d'analyser le mécanisme de défaillance, la cause de la défaillance et ses conséquences.
ANALYSE DE LA DEFAILLANCE

## Slide 6: Organisation d’un dépannage
Avant la panne :
Rassembler tous les moyens nécessaires à une intervention rapide.
Au déclenchement de la panne :
1ère phase : enregistrement de l’appel
2ème phase : analyse du travail
3ème phase : discussion au niveau de l’analyse
Après la panne :
Faire le compte rendu de l’intervention ;
Déclencher éventuellement une procédure de remise en service pour le personnel utilisateur ;
Mettre à jour le stock de pièces détachées ;
Exploiter les résultats de dépannage.

## Slide 7: Organisation d’une réparation
Avant l’intervention :
cela concerne toute l’activité liée à la préparation de la réparation.
Au déclenchement de l’intervention :
diagnostiquer les causes de la panne,
expertiser le matériel,
décider du lieu d’intervention,
préparer le poste de travail,
respecter les consignes de sécurité,
rassembler les moyens matériels et humains.
Après l’intervention :
compte-rendu de l’intervention,
remise en main du matériel,
MAJ des stocks,
correction de la préparation / exploitation des résultats.

## Slide 8: PHASES D’UNE INTERVENTION

## Slide 9: PROBLEMATIQUE DE LA DEFAILLANCE
Défaillance (NF EN 13306) : Cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise. Après une défaillance, le bien est en panne, totale ou partielle. Une défaillance est un événement à distinguer d'une panne qui est un état.
Panne (NF EN 13306) : État d'un bien inapte à accomplir une fonction requise.

## Slide 10: Indisponibilité après défaillance

## Slide 11: Opération de maintenance corrective

## Slide 12: Localiser / Diagnostiquer
Diagnostic :
Action menée pour la détection d’une panne, sa localisation et l’identification de la cause.
Localisation :
Action menée en vue d'identifier à quel niveau d'arborescence du bien en panne se situe le fait générateur de la panne.
Cause de défaillance :
C’est la raison de la défaillance. C’est donc l’ensemble des circonstances associées à la conception, l'utilisation et la maintenance, qui ont entraîné une défaillance.
Mode de défaillance :
Façon par laquelle est constatée l'incapacité d'un bien à remplir une fonction requise. C’est donc le processus qui, à partir d’une cause intérieure ou extérieure au bien, entraîne la défaillance du bien considéré.

## Slide 13: INCIDENCES SUR LES COUTS

## Slide 14: INCIDENCES SUR LA QUALITE

## Slide 15
FIN