CALCULATRICE AUTORISEE

DUREE = 1 HEURE

I – Mise en situation du système :

Une société pharmaceutique utilise un système automatique de comptage et de mise en bouteille de comprimés.

Les comprimés provenant d'une trémie en forme d'entonnoir tombent un à un dans une bouteille placée sur un tapis roulant.

Le système à étudier permet de contrôler le nombre de comprimés tombant dans chaque bouteille et affiche le nombre total de comprimé mis en bouteille sur une période donnée.

- L1 : Commande de la vanne de la trémie ; un niveau haut ferme la vanne et actionne le tapis roulant, un niveau bas garde la vanne ouverte. Quand A=B, L1=1 ; quand A≠B, L1=0.

- L2 : Le capteur émet une impulsion positive pour chaque comprimé détecté.

- L3 : Une impulsion réinitialise le compteur à zéro lorsqu'une nouvelle bouteille est en place.

- L4 : Nombre décimal, représentant le nombre de comprimés par bouteille, issu du clavier.

- L5 : Nombre binaire, représentant le total de comprimés, transféré en série sur une ligne vers un afficheur distant et un système de contrôle d'inventaire informatisé.

- L6 : Commande de l'afficheur totalisateur.

- L7 : Commande de l'afficheur du nombre de comprimés par bouteille.

II – SCHEMA FONCTIONNEL :

III – Travail demandé :

- Donner la base des nombres suivants : L4, D, E, A, B, C, F et G. Compléter le document réponses DR1.

- Compléter le tableau du document réponses DR1 dans les cas suivants :

  - cas 1 : L4 = 27 - B = 1 0100 - C = 0

  - cas 2 : L4 = 27 - B = 1 1010 - C = 0

  - cas 3 : L4 = 27 - B = 1 1011 - C = 0

  - cas 4 : L4 = 53 - B = 11 0010 - C = 111 0110

- L'afficheur du nombre total de comprimés comporte 3 chiffres. Donner en décimal, BCD, binaire et hexadécimal la valeur maximale qu'il peut afficher. Compléter le document réponses DR1.

- Il ne peut y avoir plus de 99 comprimés par bouteille. Combien faut-il de bits pour coder ce nombre en binaire naturel ? en BCD ? Compléter le document réponses DR1.

NB : tous les calculs seront justifiés au dos du document réponse DR1.

DOCUMENT REPONSE DR1

QUESTION 1 (8 points) :

| Nombre | L4 | D | E | A | B | C | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | Décimal | BCD | BCD | Binaire | Binaire | Binaire | Binaire | BCD |

QUESTION 2 (6 points) :

| L4 | 27 | 27 | 27 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 0010 0111 | 0010 0111 | 0010 0111 | 0101 0011 |
| E | 0010 0111 | 0010 0111 | 0010 0111 | 0101 0011 |
| A | 1 1011 | 1 1011 | 1 1011 | 11 0101 |
| B | 1 0100 | 1 1010 | 1 1011 | 11 0010 |
| C | 0 | 0 | 0 | 111 0110 |
| F | 1 0100 | 1 1010 | 1 1011 | 1010 1000 |
| G | 0010 0000 (20) | 0010 0110 (26) | 0010 0111 (27) | 0001 0110 1000 (168) |
| L1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

QUESTION 3 (4 POINTS) :

| Valeur maxi de l'afficheur du nombre total de comprimés | Décimal | BCD | BINAIRE | Hexadécimal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 999 | 1001 1001 1001 | 11 1110 0111 | 3E7 |

QUESTION 4 (2 points) :

| Nombre de bits correspondant au nombre maxi de comprimés par bouteille | Binaire | BCD |
| --- | --- | --- |
|  | 27 = 128 > 99 ( 7 bits | 8 bits |

# Text boxes

Coder le nombre décimal issu du clavier en BCD

Mémoriser le nombre codé

Compter les impulsions venant de l’entrée L2

Additionner les entrées B et C

Mémoriser la somme

Convertir le code BCD en binaire naturel

Décoder la valeur BCD pour commander l’afficheur

Comparer les entrées A et B

Convertir le nombre codé binaire naturel en BCD

Décoder la valeur BCD pour commander l’afficheur

Multiplexer