## Slide 1: NATURE D’UNE INFORMATION

## Slide 2: LA CHAÎNE D’INFORMATION

## Slide 3: LA CHAÎNE D’INFORMATION

## Slide 4: IMAGE INFORMATIONNELLE
Grandeurs physiques
Espace et Temps : Longueur (position, déplacement) - Surface - Volume -Temps - Vitesse – Vitesse angulaire – Accélération ;
Périodiques : Période - Fréquence - Pulsation - Déphasage
Mécaniques : Masse - Force - Pression - Débit
Thermiques : Température
Electriques et magnétiques : Courant - Tension - Puissance - Résistance - Induction magnétique – Champ Electrique
Optiques et de rayonnement : Intensité lumineuse - Flux lumineux - Eclairement

## Slide 5: IMAGE INFORMATIONNELLE
Etats physiques

## Slide 6: Du phénomène physique vers l’image informationnelle

## Slide 8: Formes d’un signal

## Slide 9: Signal analogique
La loi de variation du signal analogique est l’image fidèle de la loi de variation de la grandeur physique.
La courbe ci-dessous représente la variation de la température dans un four en fonction du temps. Le capteur fournit un signal électrique dont la tension varie proportionnellement à la variation de la température. Ici, une variation de 2° entraîne une variation de la tension de 1V.

## Slide 10: Exemples de capteurs analogiques
Thermomètre à thermistance
Thermocouples
Sonde de niveau
Potentiomètre linéaire
Capteur piézoélectrique de pression
Capteurs ultrasonores

## Slide 12: Signal logique
Un signal logique ou signal tout ou rien (TOR) ou signal binaire ne présente que 2 niveaux :
    Un niveau bas (L : Low)
    Un niveau haut (H : High)
Le capteur détecte le passage de la température au-dessus d'un seuil (ici 30°) et fournit un signal électrique (état 1) lorsque la température est supérieure au seuil.
0
1

## Slide 13: Exemples de capteurs TOR
Détecteurs de niveau
Pressostat
Vacuostat
Détecteur de mouvement

## Slide 15: Signal numérique
Un signal numérique est un signal composé d’une combinaison de niveaux bas et de niveaux hauts auxquels sont affectés les états logiques 0 et 1.
Le capteur fournit un nombre codé en binaire qui caractérise la température. La précision de l'information dépend de la résolution du capteur (nb de codes possibles). La courbe ci-dessous est la représentation de l'information donnée par un capteur codant sur 3 bits. L'incrémentation du code correspond à une augmentation de 6°.

## Slide 16: Exemples de capteurs numériques
Lecteurs de codes à barre
Systèmes de lecture écriture inductive

## Slide 17: Exemples de capteurs numériques : capteurs de position
Les codeurs incrémentaux
Les codeurs absolus

## Slide 21: Conversion de signaux : conversion analogique  numérique

## Slide 23: Conversion de signaux : conversion numérique  analogique

## Slide 24: Chaîne d’acquisition de données de la fonction ACQUERIR

## Slide 25: TDs – Exercice N°1
Information TOR
Information Analogique
Information Numérique

## Slide 26: TDs – Exercice N°2
Situation | Phénomène physique | Image Informationnelle
 | Niveau d’eau dans une cuve | Signal TOR image du niveau haut de la cuve

## Slide 27: TDs – Exercice N°2
Situation | Phénomène physique | Image Informationnelle
 | Niveau d’eau dans une cuve | Signal analogique en tension image du niveau réel de la cuve

## Slide 28: TDs – Exercice N°2
Situation | Phénomène physique | Image Informationnelle
 | Niveau d’eau dans une cuve | Information numérique image de différents niveaux de la cuve

## Slide 29: TDs – Exercice 3 Capteur d’effort
Phénomène physique mesuré : effort en daN
Image transmise par le capteur : information TOR : =0 si F<60daN ; =1 si F>=60daN
0
1

## Slide 30: TDs – Exercice 3 Capteur de température
Phénomène physique mesuré : température en degrés.
Image transmise par le capteur : information numérique image de la température

## Slide 31: TDs – Exercice 3 Anémomètre
Phénomène physique mesuré : vitesse du vent.
Image transmise par le capteur : information analogique en V proportionnelle à la fréquence de rotation de l’anémomètre en tr/min
Il faut effectuer une conversion analogique  numérique.

## Slide 32: Exemple Capteur incrémental

## Slide 33: Exemple codeur incrémental
Un capteur incrémental, appelé fréquemment codeur incrémental, est un capteur numérique permettant dans la majorité des cas de connaitre la position d’un mobile au cours de son déplacement. Le capteur étudié est un capteur à 180 points par tour.
Déterminer la résolution du capteur ; c'est-à-dire la plus petite variation angulaire mesurable par le capteur.
180 points  360° (1 tour)
1 point  1 x 360 / 180 = 2°
Résolution du codeur = 2°  le plus petit déplacement angulaire mesurable par le codeur est de 2°.

## Slide 34: Conversion Analogique  Numérique
On appelle quantification l’opération qui consiste à associer une valeur analogique à la plus petite variation mesurable entre 2 valeurs codées distinctes en sortie. Cette valeur appelée résolution est la plus petite variation analogique (V) qui entraîne une variation de « 1bit ». La résolution croit avec le nombre de bits.
Résolution
28 = 256 valeurs

## Slide 35: Acquisition par thermocouple
Un thermocouple est un capteur analogique de température qui fournit un signal électrique proportionnel à la température mesurée. Pour être traitée par un API, cette information électrique doit être convertie en information numérique.
On désire coder une tension analogique V à l’aide d’un CAN à 3 bits.
Combien de valeurs de V peut-on coder ?
23 = 8 valeurs (0 à 7)
Représenter sur un graphe l’image numérique du signal analogique (abscisse : valeurs binaires, ordonnée : tension V1, V2, V3, etc.)
En déduire le nombre de pas et la résolution si la tension totale est U.
Pas = 23 – 1 = 7

## Slide 36
On désire convertir une tension qui varie entre 0 et 10 volts à l’aide d’un CAN à 4 bits.
Faire un tableau de correspondance code binaire - tension
Déterminer la résolution de la conversion
b3 | b2 | b1 | b0 | U | b3 | b2 | b1 | b0 | U
0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
b3 | b2 | b1 | b0 | U | b3 | b2 | b1 | b0 | U
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,34
0 | 0 | 0 | 1 | 0,67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6
0 | 0 | 1 | 0 | 1,34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,67
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,34
0 | 1 | 0 | 0 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8
0 | 1 | 0 | 1 | 3,34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,67
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,34
0 | 1 | 1 | 1 | 4,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10

## Slide 37
On désire obtenir une résolution de 0,01 volts. Déterminer le nombre de bits que devra posséder le CAN pour obtenir cette résolution.
CAN à 10 bits

## Slide 38: Carte d’entrée analogique
Sur un automate, on peut monter un module d’acquisition de données analogiques. La carte d’entrées analogiques est en fait un CAN qui reçoit une tension analogique U.
Le constructeur indique que la résolution est de 10 mV ; c’est à dire qu’à chaque fois que la tension U varie de 10 mV, le nombre N varie de 1. Lorsque la tension est nulle, le nombre N vaut 0.
Combien vaut U si N vaut 1 ?
Combien vaut U si N vaut 2 ?
10mv
20mv
Le CAN fournit un nombre N écrit sur un format 11 bits.
Quel est, en binaire, la plus grande valeur de N ?
Combien vaut ce nombre en base 10 ?
111 1111 1111
211 – 1 = 2047

## Slide 39
Si la tension U vaut | La valeur numérique N vaut
0 mV | 0
0,01 V | 1
10 mV | 
 | 2
100 mV | 
1 V | 
 | 2047
30 V | 
Étant donné N maxi, compléter le tableau suivant.
1
20 mV
10
100
10 V
2047

## Slide 40: Chaine d’acquisition
Soit une chaîne d'acquisition de données de tension U. La sortie numérique N se fait sur 10 bits.
Quel est le plus grand nombre binaire codé sur 10 bits ?
Quel est le plus grand nombre décimal codé sur 10 bits ?
Quel est le poids du LSB de cette conversion analogique/numérique ?
Quelle image transmet le LSB si la résolution est de 20 mV ?
Quel est le poids du MSB de cette conversion analogique/numérique ?
Quelle image transmet le bit de poids 7 ?
11 1111 1111
210 – 1 = 1023
Poids 0
20 mV
0010000000  27 = 128  128 x 20 = 2560 mv
Poids 9

## Slide 43: Régulation de température d’un four