Exercice M1 : fonction mémoire électromécanique :

Une perceuse électrique est commandée par un bouton poussoir marche MA et un bouton arrêt AT. La mémorisation de la rotation broche est obtenue à l’aide d’un relais KM et d’un contact associé km.

Le cycle de fonctionnement est le suivant :

- Aucun bouton n’est actionné : le moteur est à l’arrêt

- Appui sur MA : le moteur commence à tourner

- Relâchement de MA : le moteur continue à tourner

- Appui sur AT : le moteur s’arrête

- Relâchement de AT : le moteur reste à l’arrêt

L’étude portera sur une priorité donnée à l’arrêt.

Travail demandé :

- Donner l’équation générale d’une mémoire à arrêt prioritaire.

- Définir la table de fonctionnement de KM en n’oubliant pas la variable d’état

- En déduire l’équation de KM

- Tracer le schéma à contacts en utilisant un relais monostable puis un relais bistable

- Tracer le logigramme en utilisant des opérateurs logiques fondamentaux

- Etablir le logigramme simplifié

- Tracer le logigramme en utilisant des opérateurs logiques NOR et NAND

- Refaire le même travail pour une priorité donnée à la marche.

Exercice M2 :

| La logique de commande de la rotation d’un moteur est donnée par le logigramme ci-contre. Z est un relais alimenté en 24Vcc, O0,0 et O0,11 étant des contacts à établissement de circuit. Donner la priorité de la fonction mémoire Calculer les équations de Z et KM1 Etablir le schéma électrique de cette commande |  |
| --- | --- |

Exercice M3 :

Étant donnée l’équation suivante : KM1 = /S3./S4 .(S1 + S2 + KM1) :

- Représenter le schéma à contacts de KM1.

- Définir la priorité de la mémoire.

- Représenter le logigramme de KM1.

- Définir la table de vérité de KM1 (parmi les informations « Si », ne prendre en compte que S3 et S1).

- Refaire l’étude complète si la priorité est à l’activation.

Exercice M4 :

| En électricité, la fonction mémoire peut être réalisée à l’aide d’un contacteur auxiliaire (appelé aussi relais). On peut retrouver ce contacteur sous différentes formes commerciales. |  |
| --- | --- |

MONTAGE N°1 : « Commande par bouton poussoir » :

On donne le schéma de commande du contacteur auxiliaire (relais) KA1.

Compléter le chronogramme de fonctionnement.

Le montage est-il caractéristique d’une fonction mémoire ? Pourquoi ?

Le bouton poussoir S1 est remplacé par un bouton tournant à 2 positions fixes à accrochage mécanique.

Le montage est-il alors caractéristique d’une fonction mémoire ? Pourquoi ?

MONTAGE N°2 :

On donne le schéma de commande du contacteur auxiliaire (relais) KA1.

Compléter le chronogramme de fonctionnement.

Le montage est-il caractéristique d’une fonction mémoire ? Pourquoi ?

Quel est son principal inconvénient ?

MONTAGE N°3 :

Le montage est-il caractéristique d’une fonction mémoire ? Pourquoi ?

Donner la priorité de la mémoire et justifier :

MONTAGE N°4 :

Le montage est-il caractéristique d’une fonction mémoire ? Pourquoi ?

Donner la priorité de la mémoire et justifier :

MONTAGE N°5 :

| Ce montage doit permettre, suivant la position d’un bouton tournant (S3), d’obtenir : un fonctionnement normal par bouton poussoir marche (S1) et arrêt (S2) avec arrêt prioritaire. un fonctionnement marche par à-coups. Etablir le schéma répondant au fonctionnement demandé. |  |
| --- | --- |

MONTAGE N°6 : « Commande de deux contacteurs»

| On donne le schéma de commande de deux contacteurs auxiliaires (relais) KA1 et KA2. Compléter le chronogramme de fonctionnement. |  |
| --- | --- |

Exercice M5 : module de sécurité :

| On désire étudier le fonctionnement d’un module de sécurité de chez SCHNEIDER : le module PREVENTA. Ces modules sont chargés d’assurer les fonctions « SECURITE » dans les systèmes automatisés. Le schéma de ce module est le suivant : K1, K2, K3 sont 3 relais à l’intérieur du module (K3 est un relais dont les contacts sont temporisés à une valeur de 200 ms) ; S0 est un bouton d’arrêt d’urgence à accrochage ; S2 est un bouton poussoir de « mise sous tension » ; EV1 et EV2 sont 2 électrovannes (partie puissance de la machine). |  |
| --- | --- |

| Travail demandé : Donner les équations de K1, K2, K3, EV1 et EV2. Etablir le chronogramme de fonctionnement normal du module de sécurité. |  |
| --- | --- |

Exercice M6 :

Les compteurs sont des systèmes assurant la gestion d'un processus en comptant (incrémentation) ou en décomptant (décrémentation) un nombre d'impulsions.

Exemple : compteur sur une scie automatique permettant d'afficher le nombre de pièces que l'on veut scier.

Principe de fonctionnement d'un compteur :

Les éléments de communication d'un compteur sont :

- Les entrées :

  - Présélection : nombre d'impulsions à compter ou à décompter.

  - Impulsion à compter ou à décompter : signal à chaque information à compter ou à décompter.

  - Remise à zéro (RZ) : initialisation du compteur qui peut être manuelle ou automatique.

- La sortie :

  - Fin du comptage ou du décomptage : signal à la fin du comptage ou du décomptage.

Structure d'un compteur.

Exemple : scie à ruban :

| C'est le capteur h qui permet de compter les pièces. Le compteur réagit au front montant du capteur h. |  |
| --- | --- |

Compléter le chronogramme suivant correspondant au sciage de 3 pièces.

# Text boxes

Chronogramme :

S1   1

0

KA1 1

0

H1   1

0

Chronogramme :

S1   1

0

KA1 1

0

H1   1

0

Chronogramme :

H1     1

0

S2      1

0

S1     1

0

KA1     1

0

Chronogramme :

H1     1

0

S2      1

0

S1     1

0

KA1     1

0

de t0 à t1 :S1=0

de t1 à t2 :S1=1

de t2 à t4 :S1=0

de t4 à t5 :S1=1

de t5 à t6 :S1=0

de t6 à t7 :S1=1

de t7 :S1=0

de t0 à t3 :S2=0

de t3 à t4 :S2=1

de t4 à t6 :S2=0

de t6 à t7 :S2=1

de t7 :S2=0

0      1         2           3           4                       5               6          7

H1     1

0

Chronogramme :

KA2     1

0

H1     1

0

0      1         2           3           4                       5               6          7

S1        1

0

S2     1

0

KA1     1

0