| I – INTRODUCTION : Un graphe de coordination des tâches d’un système automatisé présente l’organisation des tâches opératives qui permettent de décrire l’évolution attendue du comportement du système. Il permet, à partir de la prise en compte d’une information ou d’une combinaison d’informations (provenant de l’environnement du système : les comptes-rendus et les consignes) de décrire la réalisation des tâches opératives (ordres). En fait, ces consignes, comptes-rendus et ordres sont des informations ou des effets qui peuvent être de types logiques. |  |
| --- | --- |
| II – GENERALITES : Un élément logique ne peut avoir que 2 états (vrai ou faux, présent ou absent, tout ou rien) que l’on résume, par convention, par le code numérique 0 (faux) et 1 (vrai). Chaque signal est le résultat d’une opération logique effectuée par un opérateur logique. |  |
| Un opérateur logique permet d’effectuer une opération logique sur des variables logiques en appliquant les règles de l’algèbre de Boole (Georges BOOLE : Mathématicien britannique, 1815-1864. Cette algèbre définit les relations entre une ou plusieurs grandeurs d’entrée binaires et une grandeur de sortie binaire). Les fonctions logiques sont représentées par des symboles, dans des équations logiques. III – DESCRIPTION D’UN OPERATEUR LOGIQUE : |  |

Un opérateur logique peut être décrit de différentes manières :

- La forme littérale : c’est la désignation logique de ce qu’il permet de faire (ex : OUI ou ÉGALITÉ).

- Le schéma logique à contacts (électrique) :

| a : contact à fermeture (variable d’entrée) |  | L : lampe (variable de sortie) |
| --- | --- | --- |

| La table de vérité qui précise tous les états logiques possibles des entrées par conséquent de la sortie. Elle se déduit de l’analyse fonctionnelle du schéma logique. L’équation logique ou booléenne correspondante : L = a Le symbole logique normalisé. |  |
| --- | --- |

FONCTIONS LOGIQUES CABLEES

Pour chaque fonction demandée :

- Réaliser le schéma à contacts,

- Vérifier le fonctionnement par la simulation,

- Remplir la table de vérité,

- Complétez les conclusions de chaque opérateur en plaçant correctement les mots : vrai – faux – vraie – fausse – état – ET – OU - Complémentés.

| Opérateur logique OUI |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| Conclusion : L’état de l’entrée « e1 » est vrai, l’état de la sortie est ____________________________________________. On peut dire que S = e1 car S et e1 ont le même ______________________________________________. |

| Opérateur logique NON |
| --- |
| Convention : /e se dit e barre - On dit que /e est le complément de e |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| Conclusion : L’état de l’entrée « e1 » est vrai, l’état de la sortie est ____________________________________________. On peut dire que S = /e1 car S et e1 sont ___________________________________________________. |

| Opérateur logique ET |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| Remarque : les contacts e1 et e2 sont montés en série. « e1 . e2 » se lit e1 ET e2 |
| Conclusion : Pour que l’état de la sortie S soit vrai, il faut que les états de e1 _________________ e2 soient vrais, dans les autres cas l’état de la sortie est ________________. |

| Opérateur logique OU |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| Remarque : les contacts e1 et e2 sont montés en parallèle. « e1 + e2 » se lit e1 OU e2 |
| Conclusion : Pour que l’état de la sortie S soit vrai, il faut que les états de e1 _________________ e2 soient vrais, dans les autres cas l’état de la sortie est ________________. |

| Opérateur logique NOR (NON-OU) |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| Conclusion : Pour que l’état de la sortie S soit vrai il faut que l’état d’aucune entrée soit __________________________. Dans les autres cas l’état de la sortie est ___________________. |

| Opérateur logique NAND (NON-ET) |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| Conclusion : Pour que l’état de la sortie S soit faux il faut que l’état des entrées soit ________________. Dans les autres cas l’état de la sortie est ________________. |

| Opérateur logique INHIBITION |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| Conclusion : Pour que l’état de la sortie S soit vrai il faut que l’état de l’entrée _______soit vrai et l’état de l’entrée _________soit faux. Dans les autres cas l’état de la sortie est ________________. |

| Opérateur logique OU-EXCLUSIF |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| Conclusion : La différence entre le OU et le OU-EXCLUSIF est : _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________. |

| Opérateur logique NON OU-EXCLUSIF |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| Conclusion : La différence entre le NON OU-EXCLUSIF et le OU-EXCLUSIF est : _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________. |

REGLES DE L’ALGEBRE DE BOOLE

Pour chaque règle :

- Réaliser le schéma à contacts (un « 1 » correspond à un fil, un « 0 » à une coupure »)

- Vérifier le fonctionnement par la simulation,

- Compléter la table de vérité

- Compléter l'équation caractérisant la règle

| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=e1+0 | e1 S |  |
| Conclusion : Observer la table de vérité. e1+0= |

| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=e1.0 | e1 S |  |
| Conclusion : Observer la table de vérité. e1.0= |

| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=e1+1 | e1 S |  |
| Conclusion : Observer la table de vérité. e1+1= |

| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=e1.1 | e1 S |  |
| Conclusion : Observer la table de vérité. e1.1= |

IDENTITES REMARQUABLES

Pour chaque identité remarquable :

- Réaliser le schéma à contacts,

- Vérifier le fonctionnement par la simulation,

- Compléter la table de vérité

- Compléter l'équation caractérisant l'identité remarquable

| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=e1.e1 |  |  |
| Conclusion : Observer la table de vérité. e1.e1= |

| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=e1+e1 |  |  |
| Conclusion : Observer la table de vérité. e1+e1= |

| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=e1.e1 |  |  |
| Conclusion : Observer la table de vérité. e1.e1= |

| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=e1+e1 |  |  |
| Conclusion : Observer la table de vérité. e1+e1= |

| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S=e1+e1.e2 |  |  |
| Conclusion : Comparer les états de S avec les états de e1. e1+e1.e2= |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
|  | S=e1+e1.e2 |  |  |
|  | S'=e1+e2 |  |  |
| Conclusion : Comparer les deux tables de vérité. e1+e1.e2= |

THEOREMES DE « DE MORGAN »

Pour chaque théorème :

- Exécuter le logiciel « LOGISIM » (Attention : logiciel en anglais).

- Réaliser chaque logigramme,

- Compléter les tables de vérité

- Déterminer la relation logique existant entre S1 et S2

- Essayer d’en déduire le théorème correspondant sous forme d’équation logique

| Théorème de « De Morgan » Premier théorème « COMPLEMENT D’UNE SOMME LOGIQUE » |
| --- |
| Schéma Logigramme 1 | Schéma Logigramme 2 |
| Equation : | Equation : |
| Table de vérité : | Table de vérité : |
| Table de vérité commune aux deux logigrammes : |
| Quelle relation logique existe entre S1 et S2 ? |
| Théorème du complément d’une somme logique : |
| Théorème de « De Morgan » Deuxième théorème « COMPLEMENT D’UN PRODUIT LOGIQUE » |
| Schéma Logigramme 1 | Schéma Logigramme 2 |
| Equation : | Equation : |
| Table de vérité : | Table de vérité : |
| Table de vérité commune aux deux logigrammes : |
| Quelle relation mathématique existe entre S1 et S2 ? |
| Théorème du complément d’un produit logique : |

FONCTIONS LOGIQUES DERIVEES

Ressource :

| Schéma | Explication | Symbole ladder |
| --- | --- | --- |
|  | Entrée a |  |
|  | Entrée non a ou a barre |  |
|  | Sortie S |  |
|  | a.b (a ET b) |  |
|  | a + b (a OU b) |  |

Définition des Théorèmes de « De Morgan »

Premier théorème : COMPLEMENT D’UNE SOMME LOGIQUE

Le complément d‘une somme logique est égal au produit logique des termes complémentés de cette somme. ( Ce théorème s’applique quel que soit le nombre de termes de la somme.

Deuxième théorème : COMPLEMENT D’UN PRODUIT LOGIQUE

Le complément d’un produit logique est égal à la somme logique des termes complémentés de ce produit. ( Ce théorème s’applique quel que soit le nombre de termes du produit.

Traduction de fonctions logiques NOR :

POUR CHAQUE SCHEMA LOGIQUE :

- Déterminer son équation,

- Dans le logiciel PL7 PRO, effectuer la configuration matérielle de l’API : TSX37-22 V3.0 sans grafcet,

- Effectuer l’affectation des entrées / sorties,

- Programmer en PL7 PRO, langage LADDER chaque équation,

- Simuler le fonctionnement avec les interrupteurs et visualiser l’état de la sortie à l’aide des LEDS API,

- Compléter la table de vérité de la sortie S

- Donner la fonction logique de base correspondante (OU, ET, NON)

- Donner le logigramme équivalent

| Logigramme | Equation | Adressage |
| --- | --- | --- |
|  |  | a | S |
| Table de vérité | Logigramme équivalent | Fonction logique de base correspondante |
| a | S |  |  |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| Programme LADDER : |

| Logigramme | Equation | Adressage |
| --- | --- | --- |
|  |  | a |  |
|  |  | b |  |
|  |  | S |  |
| Table de vérité | Logigramme équivalent | Fonction logique de base correspondante |
| a | b | S |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |
| Programme LADDER : |

| Logigramme | Equation | Adressage |
| --- | --- | --- |
|  |  | a |  |
|  |  | b |  |
|  |  | S |  |
| Table de vérité | Logigramme équivalent | Fonction logique de base correspondante |
| a | b | S |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |
| Programme LADDER : |

Traduction de fonctions logiques NAND :

POUR CHAQUE SCHEMA LOGIQUE :

- Déterminer son équation,

- Dans le logiciel PL7 PRO, effectuer la configuration matérielle de l’API : TSX37-22 V3.0 sans grafcet,

- Effectuer l’affectation des entrées / sorties,

- Programmer en PL7 PRO, langage LADDER chaque équation,

- Simuler le fonctionnement avec les interrupteurs et visualiser l’état de la sortie à l’aide des LEDS API,

- Compléter la table de vérité de la sortie S

- Donner la fonction logique de base correspondante (OU, ET, NON)

- Donner le logigramme équivalent

| Logigramme | Equation | Adressage |
| --- | --- | --- |
|  |  | a | S |
| Table de vérité | Logigramme équivalent | Fonction logique de base correspondante |
| a | S |  |  |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| Programme LADDER : |
| Logigramme | Equation | Adressage |
|  |  | a |  |
|  |  | b |  |
|  |  | S |  |
| Table de vérité | Logigramme équivalent | Fonction logique de base correspondante |
| a | b | S |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |
| Programme LADDER : |

| Logigramme | Equation | Adressage |
| --- | --- | --- |
|  |  | a |  |
|  |  | b |  |
|  |  | S |  |
| Table de vérité | Logigramme équivalent | Fonction logique de base correspondante |
| a | b | S |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |
| Programme LADDER : |

TRADUCTION DE FONCTIONNEMENTS SIMPLES

TRAVAIL DEMANDE :

Pour chaque application qui va suivre, il est demandé de :

- Remplir le tableau donné,

- Dans le logiciel PL7 PRO, effectuer la configuration matérielle de l’API : TSX37-22 V3.0 sans grafcet,

- Effectuer l’affectation des entrées / sorties,

- Programmer en PL7 PRO, langage LADDER chaque équation,

- Simuler le fonctionnement avec les interrupteurs et visualiser l’état de la sortie à l’aide des LEDS API.

APPLICATION 1 :

Le vérin d’une presse P ne peut fonctionner que si l’on actionne simultanément 2 boutons poussoirs a et b. On est donc en présence d’un système avec une sortie P et 2 entrées a et b.

| Equation | Logigramme | Affectation des entrées et des sorties |
| --- | --- | --- |
|  |  | a |  |
|  |  | b |  |
|  |  | P |  |
| Schéma à contacts de type électrique | Programme en LADDER | a | b | P |
|  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 |  |
|  |  | 1 | 1 |  |

APPLICATION 2 :

Pour des raisons de sécurité, le vérin d’une presse P ne peut fonctionner que par action sur un bouton a placé à distance du poste de travail OU si le protecteur est baissé (action sur un capteur b).

| Equation | Logigramme | Affectation des entrées et des sorties |
| --- | --- | --- |
|  |  | a |  |
|  |  | b |  |
|  |  | P |  |
| Schéma à contacts de type électrique | Programme en LADDER | a | b | P |
|  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 |  |
|  |  | 1 | 1 |  |

APPLICATION 3 :

Le vérin V d’une presse fonctionne si les conditions suivantes sont satisfaites : (présence d’une pièce en c ET protecteur descendu b) OU action sur a par l’opérateur.

| Equation | Logigramme | Affectation des entrées et des sorties |
| --- | --- | --- |
|  |  | a | b |
|  |  | %I1 | %I2 |
|  |  | c | V |
| Schéma à contacts de type électrique | Programme en LADDER | a | b | c | V |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |

APPLICATION 4 :

Soit l’équation suivante :

| Equation | Logigramme | Affectation des entrées et des sorties |
| --- | --- | --- |
|  |  | a | b |
|  |  | c | d |
|  |  | e | A |
| Schéma à contacts de type électrique | Programme en LADDER |

APPLICATION 5 :

| Equation | Logigramme | Affectation des entrées et des sorties |
| --- | --- | --- |
|  |  | a | b |
|  |  | c | m |
|  |  | V1 | V2 |
| Schéma à contacts de type électrique | Programme en LADDER | V3 |  |

INTRODUCTION AU LANGAGE LITTERAL STRUCTURE

Ressource :

Exemple :

POUR CHAQUE EQUATION :

- Dans le logiciel PL7 PRO, effectuer la configuration matérielle de l’API : TSX37-22 V3.0 sans grafcet,

- Effectuer l’affectation des entrées / sorties,

- Programmer en PL7 PRO, en langage LITTERAL STRUCTURE chaque équation,

- Simuler le fonctionnement avec les interrupteurs et visualiser l’état de la sortie à l’aide des LEDS API.

- Ecrire les lignes de programme correspondantes.

| Equation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affectation des entrées |  |  |  |
| Affectation des sorties |  |  |  |
| Programme en ST |  |  |  |

FONCTIONS MEMOIRE

Pour chaque fonction mémoire demandée :

- Etablir la table de vérité (« ka » représente l’état d’un relais KA à l’instant précédent).

- En déduire l’équation du relais KA,

- En déduire le schéma à contacts et le réaliser,

- Vérifier le fonctionnement par la simulation,

- Conclure.

| Mémoire à Arrêt prioritaire |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
|  |  | m | a | ka | KA |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Conclusion : La mémoire à arrêt prioritaire est caractérisée par : _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________. |

| Mémoire à Marche prioritaire |
| --- |
| Symbole logigramme | Equation | Table de vérité | Schéma électrique Réalisation technologique électrique |
|  |  | m | a | ka | KA |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Conclusion : La mémoire à marche prioritaire est caractérisée par : _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________. |

# Text boxes

Entrées

Sortie

(

Symbole de l’opérateur

Cadre

1

e1

S

S  = e1

e1

S

0

1

e1

S

24V

0V

1

e1

S

S  = /e1

e1

S

0

1

e1

S

24V

0V

e1

e2

&

S

S   =  e1 . e2

e1

e2

S

0          0

0          1

1          0

1          1

e1

e2

S

24V

0V

e1

e2

(

S

S   =  e1 + e2

e1

e2

S

0          0

0          1

1          0

1          1

e1

e2

S

24V

0 V

e1

S

e2

(

S =  e1  .  e2

### S =  e1 +  e2

e1

e2

S

0           0

0           1

1           0

1           1

e1

e2

S

24 V

0 V

e1

S

e2

&

S =  e1  +  e2

### S =  e1 .  e2

e1

e2

S

0           0

0           1

1           0

1           1

e1

e2

S

24 V

0V

e1

S

e2

&

S   =  e1  .  e2

e1

e2

S

0           0

0           1

1           0

1           1

e1

e2

S

24 V

0V

e1

S

S3

e2

=1

S   =  e1  (  e2

S = /e1 . e2  + e1 . /e2

e1

e2

S

0           0

0           1

1           0

1           1

e1

S

e2

24 V

0 V

e1

S

e2

=1

e1

e2

S

0           0

0           1

1           0

1           1

e1

e1

S

e1

e1

S

e1

e1

S

e1

e1

S

e1

e2

S

e1

e2

S

e1

e2

S'

e1

S1

e2

(1

1

e1

S2

e2

&

1

1

S1   =  e1  +  e2

S2   =  e1  .  e2

e1

e2

S1

0           0

0           1

1           0

1           1

e1

e2

S2

0           0

0           1

1           0

1           1

e1

e2

S1

0           0

0           1

1           0

1           1

S2

e1

S1

e2

&

1

e1

S2

e2

(1

1

1

S1   =  e1  .  e2

S2   =  e1  +  e2

e1

e2

S1

0           0

0           1

1           0

1           1

e1

e2

S2

0           0

0           1

1           0

1           1

e1

e2

S1

0           0

0           1

1           0

1           1

S2

a  +  b  =  a  .  b

a  .  b  =  a  +  b

KA

m

a

KA

m

a