I – FONCTION TRANSCODAGE :

Il arrive qu’il soit nécessaire, lors du traitement des informations, de passer d’un code à un autre.

C’est le cas, par exemple, pour éviter certains aléas de fonctionnement, de passer d’un code binaire naturel à un code binaire réfléchi tel que le code GRAY.

# Ce peut être également le cas lorsqu’il s’agit de rendre compatible une information exprimée dans le code binaire avec un afficheur lumineux du type afficheur 7 segments.

La fonction transcodage consiste à transformer un mot de n bits, représentatif d’une information dans un code donnée, en une information identique mais exprimée dans un code différent ; ceci dans le but de faciliter la suite du traitement.

II – CODAGE BINAIRE :

| Pour représenter les 10 chiffres de la numération décimale (0 à 9), il faut 4 chiffres binaires (0 ou 1) qui sont appelés bits. En fait, 4 bits permettent de coder 24 = 16 valeurs différentes (de 0 à 15). Le tableau ci-contre donne la correspondance entre les valeurs binaires et les valeurs décimales. Les valeurs binaires sont celles utilisées pour les tables de vérité. | Code décimal | Code binaire pur |
| --- | --- | --- |
|  |  | B3 | B2 | B1 | B0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Entrées | Sorties |
| --- | --- |
| D | C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

III – CODE BCD :

31 – Principe :

Le principe du code BCD (Binaire codé décimal) consiste à convertir en binaire chaque chiffre composant un nombre décimal.

Exemple : soit à coder en BCD le nombre décimal 342 : 0011 0100 0010

L’ordre des chiffres doit être respecté, en binaire comme en décimal.

32 – Décodage :

| 1000 | 0101 | 0001 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 5 | 1 |

Le décodage est l’opération inverse du codage : un nombre en binaire obtenu avec le code BCD est traduit en décimal par groupe de 4 bits.

Exemple : soit à coder en décimal le nombre BCD 1000 0101 0001 :

Remarques :

Il ne faut pas confondre le nombre binaire obtenu par le code BCD avec le nombre binaire naturel de même rang que le nombre décimal

Les opérations arithmétiques sont plus difficiles à exécuter en binaire BCD qu’en binaire naturel. Cette difficulté provient du fait que l’on n’utilise que 10 états sur les 16 disponibles.

Il existe des circuits intégrés qui réalisent la fonction de décodage en technologie TTL série 74 ou en CMOS série 4000.

IV – CODE DE GRAY :

41 – Principe :

| Le code de Gray est dérivé du binaire naturel. Il est basé sur le principe suivant : le passage d’un nombre au nombre suivant nécessite le changement d’un seul bit. Le code Gray est souvent employé dans les tableaux de Karnaugh, pour éviter les aléas de fonctionnement dans les automatismes. Les codeurs optiques de position utilisent aussi le code Gray qui élimine les aléas dus à des défauts d’alignement. Il n’est pas possible d’exploiter pour des calculs les nombres binaires fournis par le code Gray. Il faut pour cela revenir au code binaire naturel en utilisant un transcodage | Code décimal | Code de Gray |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 0000 |
|  | 1 | 0001 |
|  | 2 | 0011 |
|  | 3 | 0010 |
|  | 4 | 0110 |
|  | 5 | 0111 |
|  | 6 | 0101 |
|  | 7 | 0100 |
|  | 8 | 1100 |
|  | 9 | 1101 |

42 – Transcodage :

. Le transcodage permet de retrouver les valeurs du code binaire à partir des valeurs des 4 bits du code de Gray.

| 23 | 22 | 21 | 20 |  | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (8) | (4) | (2) | (1) |  | (8) | (4) | (2) | (1) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b3 | b2 | b1 | b0 |  | r3 | r2 | r1 | r0 |

En désignant ri, le chiffre de rang i du nombre exprimé dans le code Gray, en désignant bi le chiffre du rang i du nombre exprimé dans le code binaire naturel, et d’après les 2 tableaux précédents, on détermine les équations logiques suivantes :

Binaire naturel ( Code Gray			Code Gray ( Binaire naturel

r3 = b3						b3 = r3

r2 = b3 ( b2						b2 = r3 ( r2

r1 = b1 ( b2						b1 = b2 ( r1

r0 = b0 ( b1						b0 = b1 ( r0

Généralisation à l’ordre « n »

Rn = Bn						Bn = Rn

Rn-1 = Bn-1 ( Bn					Bn-1 = Bn ( Rn-1

Un circuit spécialisé (74LS44) permet de réaliser le transcodage du code Gray en code décimal. Ce circuit est caractérisé par 4 entrées A, B, C, D qui sont au code de Gray. Il possède 10 sorties repérées de 0 à 9. Ce circuit est surtout employé pour traduire en décimal les valeurs données par des codeurs rotatifs.

V – AFFICHAGE 7 SEGMENTS :

La traduction de valeurs binaires en numérique à partir d’allumage de diodes électroluminescentes est délicat. On a donc créé des modules de visualisation numérique ou affichage 7 segments.

| 51 – Constitution : Entre un compteur qui fournit des informations et l’afficheur, il faut un décodeur ou transcodeur. Ce type de décodeur est utilisé pour la commande des afficheurs 7 segments. L’information appliquée aux entrées est codée en DCB (décimal codé binaire). Après transcodage, l’information de sortie correspond aux segments à allumer. L’afficheur 7 segments est un bloc analogue à un circuit intégré comprenant sur la face supérieure des segments et sur la partie inférieure des broches au pas des circuits intégrés. A l’intérieur du module se trouvent 7 diodes électroluminescentes repérées de « a à g », avec éventuellement une diode supplémentaire pour représenter un point. |  |
| --- | --- |

52 – Principe du décodage :

| Selon le chiffre à représenter, on alimente les diodes correspondantes. Chaque segment est désigné par une lettre « a à g ». |  |
| --- | --- |

| Nombres | Entrées | Sorties |
| --- | --- | --- |
|  | D (8) | C (4) | B (2) | A (1) | BI | a | b | c | d | e | f | g |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Autres caractères | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Identification des entrées / sorties du décodeur  binaire / 7 segments (circuit 74LS49) :

- A, B, C, D : entrées affectées du mot binaire à afficher

- BI : Blanking Input : entrée supprimant tout affichage sur l’afficheur lorsqu’elle est placée au niveau logique 0

- a, b, c, d, e, f : sorties correspondantes à chaque segment de l’afficheur

53 – Exploitation de la table de fonctionnement :

La table de fonctionnement précédente précise le niveau (0 ou 1) de chaque segment en fonction du mot binaire d’entrée. On a par exemple, pour le décimal 8 :

- La combinaison d’entrée 1000

- La combinaison de sortie 11111111 ; ce qui paraît normal car pour le chiffre 8 tous les segments doivent être éclairés.

Pour exprimer l’ensemble des cas pour lesquels un segment doit être activé, c’est à dire son expression booléenne de fonctionnement, il suffit d’exploiter le tableau de Karnaugh relatif au segment considéré.

| Pour le segment « e », on dispose du tableau suivant. L’équation de « e » pour BI=1 est : e = .(B+) |  |  |  |  | B | A |  | Segment e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
|  |  |  | 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | D | 01 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |

L’opérateur qui assure la fonction transcodage n’est pas un transcodeur mais un décodeur.

Un décodeur est un circuit combinatoire de n entrées à N sorties.

L’information à décoder est affectée sur les n entrées, elle est transcrite avec un autre code sur les N sorties.

VI – LE CODES ASCII :

C’est l’abréviation de la norme « American Standard Code for Information Interchange ». Ce code possède, en plus des caractères alphanumériques, des caractères de commande. Il est utilisé comme langage universel dans les domaines de la communication et de l’informatique, code ISO (International Standard Organisation).

Ce code est un codage par caractères. A chaque caractère est attribué une représentation chiffrée correspondant à des informations codées sur 7 bits.

| Exemple : le caractère @ a comme code : | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Caractères spéciaux et table du code ASCII :

| NUL | Absence de caractère, blanc, espace | SI | Retour aux caractères standards |
| --- | --- | --- | --- |
| SOH | Début d’en tête | DLE | Change la signification des caractères |
| STX | Début du texte | DC1, DC2, DC3, DC4 | Caractères de commande terminaux |
| ETX | Fin d’un texte | NAK | Réponse négative à une question |
| EOT | Fin de transmission | SYN | Caractère de synchronisation |
| ENQ | Demande | ETB | Fin de transmission d’un bloc |
| ACK | Accusé de réception | CAN | Annulation de la donnée précédente |
| BEL | Sonnette | EM | Fin physique du support utilisé |
| BS | Marche arrière d’un caractère | SUB | Remplacement |
| HT | Tabulation horizontale | ESC | Caractère de séparation |
| LF | Retour à une ligne | GS | Séparateur de groupe |
| VT | Tabulation verticale | RS | Record separator |
| FF | Passage à la page suivante | US | United separator |
| CR | Retour du chariot | SP | Espace ou blanc |
| SO | Le code suivant est hors des caractères standards | DEL | Suppression |
|  |  |  |  | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | B6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | B5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B4 | B3 | B2 | B1 | DEC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | , | p |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | TEX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ; |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |