I – ORGANISATION FONCTIONNELLE D’UN DEPART MOTEUR :

La figure ci-dessous donne l’organisation fonctionnelle d’un circuit terminal de démarrage d’un moteur asynchrone triphasé. Le démarrage du moteur peut être :

II – CIRCUITS DE PUISSANCE :

21 – Solution de démarrage N°1 :

| Circuit de puissance | CIRCUIT DE COMMANDE |
| --- | --- |

| Repère | Désignation | Fonction | Symbole | Photo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Sectionneur porte-fusibles | Sectionnement : Isolation du circuit de puissance par rapport au réseau par commande manuelle Fusible : Protection contre les courts-circuits |  |  |
| KM1 | Contacteur | Préactionneur : Commutation (distribuer l’énergie au moteur) |  |  |
| F1 | Relais thermique | Protection contre les surcharges (excès de chaleur) |  |  |
| M1 | Moteur triphasé asynchrone | Actionneur : Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique |  |  |

22 – Solution de démarrage N°2 :

| Circuit de puissance | CIRCUIT DE COMMANDE |
| --- | --- |

| Repère | Désignation | Fonction | Symbole | Photo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Disjoncteur magnétique | Sectionnement : Isolation du circuit de puissance par rapport au réseau par commande manuelle Disjoncteur : Protection contre les courts-circuits |  |  |

23 – Solution de démarrage N°3 :

| Circuit de puissance | CIRCUIT DE COMMANDE |
| --- | --- |

| Repère | Désignation | Fonction | Symbole | Photo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Disjoncteur magnétothermique | Sectionnement : Isolation du circuit de puissance par rapport au réseau par commande manuelle Disjoncteur : Protection contre les surintensités magnétique : Protection contre les courts-circuits thermique : Protection contre les surcharges |  |  |

24 – Solution de démarrage N°4 :

Circuit de puissance ET CIRCUIT DE COMMANDE

| Repère | Désignation | Fonction | Symbole | Photo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Contacteur Disjoncteur intégral | Sectionnement : Isolation du circuit de puissance par rapport au réseau par commande manuelle Disjoncteur : Protection contre les surintensités magnétique : Protection contre les courts-circuits thermique : Protection contre les surcharges Contacteur : Commutation |  |  |

25 – Synthèse :

| Fonctions | Solutions fonctionnelles | DESIGNATION DES APPAREILS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sectionneur | Fusible | Disjoncteur magnétique | Disjoncteur magnéto thermique | Contacteur disjoncteur | Relais thermique | Contacteur | Variateur électronique |
| Sectionner | Par pôles spécifiques Avec pôles de puissance | X X |  | X | X | X |  |  |  |
| Protéger contre les courts circuits | Fusibles Déclencheur magnétique |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Commuter | Commande manuelle Commande automatique Commande électronique |  |  | X | X | X X |  | X | X |
| Protéger contre les surcharges | Déclencheur thermique |  |  |  | X | X | X |  |  |

III – LE MOTEUR ASYNCHRONE :

Un moteur est constitué d’une partie fixe appelé le stator et d’une partie mobile appelée le rotor en liaison pivot par rapport au stator et entraîné en rotation par le champ magnétique.

Ce moteur à rotor en court-circuit ou à cage d’écureuil est le moteur électrique le plus utilisé du fait de sa robustesse, de son prix peu élevé et de sa grande durée de vie.

Les deux principales parties d’un moteur asynchrone triphasé sont :

- le stator qui produit un champ magnétique tournant,

- le rotor qui, entraîné par ce champ tournant, produit de l’énergie mécanique.

| Rep. | Désignation |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carter et stator bobiné |  |
| 3 | Rotor |  |
| 5 | Flasque côté accouplement |  |
| 6 | Flasque côté ventilateur |  |
| 7 | Ventilateur |  |
| 13 | Capot ventilateur |  |
| 14 | Tige d’assemblage |  |
| 21 | Clavette de bout d’arbre |  |
| 26 | Plaque signalétique |  |
| 30 | Roulement côté accouplement |  |
| 50 | Roulement côté ventilateur |  |
| 71 | Boîte à bornes |  |
| 78 | Presse étoupe |  |
| 97 | Vis borne de masse |  |
| 98 | Barrettes de connexion |  |

Pour changer le sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé, il suffit d’intervertir deux fils d’alimentation.

Symbole :

IV – PROBLEME DES SURINTENSITES :

Définition :

On appelle surintensité tout courant supérieur à la valeur désignée (valeur normale d’emploi ou valeur nominale). Elle est due aux surcharges ou aux courts-circuits

Les surcharges et les courts-circuits :

| SURCHARGES | COURT-CIRCUIT Icc |
| --- | --- |
| TEMPORAIRE (IT) | PROLONGEE (lp) |  |
| Démarrage ou freinage d'un moteur Blocage intempestif d'un moteur. | Rupture d'une phase d'alimentation d'un moteur. Moteur en dépassement de charge. Fonctionnement abusif et simultané de plusieurs appareils électriques | Sectionnement et mise en contact de câbles d'alimentation d'énergie électrique. Défaut d'isolement dans un appareil électrique. |
| RISQUES ENCOURUS |
| Pas ou peu de risques de détérioration si l'incident est peu fréquent. | Echauffement vieillissement des isolants destruction des isolants incendie accidents corporels par brûlures. | Sectionnement et détérioration des câbles d'alimentation. Détérioration complète ou partielle d'un équipement électrique. Risque d'accident corporel par brûlure ou électrocution. Forces électrodynamiques importantes pouvant détériorer le matériel. |
| PROTECTION ENVISAGEE |
| PAS DE COUPURE | COUPURE d'autant plus rapide que l'amplitude de la surcharge est importante. | COUPURE IMMÉDIATE |

V – COUPLAGE DES MOTEURS :

Grâce à la manière de coupler les enroulements, tous les moteurs triphasés sont bitension. Cependant, il convient de ne jamais appliquer sur ces enroulements une tension supérieure à leur valeur nominale.

Sur la plaque signalétique du moteur, la plus petite des 2 tensions inscrites est la tension nominale d’un enroulement. Elle est égale à la tension entre 2 phases du réseau lorsque le couplage est triangle (D ou ().

De ce fait, pour adapter le moteur au réseau, 2 couplages sont possibles :

  - Le couplage en étoile (()

  - Le couplage en triangle (D ou ()

Exemple :

La plaque signalétique d’un moteur indique 220V / 380 V. La plus petite de ces 2 tensions est celle qui doit alimenter les bobinages, donc 220 V. Cette tension de 220V correspond :

  - A la tension entre phase et neutre (tension simple) d’un réseau 220/380. Dans ce cas, le moteur devra être couplé en étoile.

  - A la tension entre phases (tension composée) d’un réseau 127/220. Dans ce cas, le moteur devra être couplé en triangle.

VI – PLAQUE SIGNALETIQUE :

La plaque signalétique du moteur décrit le point de fonctionnement nominal du moteur. Les valeurs fournies permettent notamment le calcul du couple, de la puissance absorbée et du rendement.

| MOT 3 ( : moteur triphasé LS : série 80 : hauteur d’axe L : symbole de carter T : indice d’imprégnation N° moteur N° : numéro de série du moteur B : année de production J : mois de production 002 : numéro d’ordre dans la série Code : réservé kg : masse IP55 : indice de protection I cl. F : classe d’isolation F 40°C : température d’ambiance maxi de fonctionnement S…% : service – facteur de fonctionnement | ….c/h : nombre de cycles par heures V : tension d’alimentation Hz : fréquence d’alimentation Min-1 : nombre de tours par minute kW : puissance nominale cos( : facteur de puissance A : intensité nominale ( : branchement en triangle ( : branchement en étoile Roulements DE : Drive End : roulement coté entraînement NDE : Non Drive End : roulement coté opposé à entraînement 50 g : quantité de graisse à chaque nouvelle lubrification 3900 h : périodicité de lubrification UNIREX N3 : type de graisse |
| --- | --- |

La puissance inscrite sur la plaque signalétique est la puissance nominale utile sur l’arbre. C’est la puissance mécanique Pu.

# Text boxes

#### Energie électrique

Transformer

L’énergie

Energie Mécanique

Chaleur

Moteur électrique

Rotor

Stator

Boite à borne

Bobinage statorique

Paliers de guidages

Ventilation

Ailettes de ventilation

Empattement

Arbre de sortie

Clavette

Hauteur d’arbre

U1

V1

W1

M

3 ~