## EXERCICE 1 : BASCULEMENT D’UN GUERIDON :

| Le guéridon a une masse totale de 11.4kg sans les tiroirs. Son centre de gravité se situe en G1. Un tiroir chargé a une masse de 5 kg, Le centre de gravité des 2 tiroirs se situe en G2. Ouverts, ils ont une sortie de 200mm par rapport au parement de la ceinture de façade avant. (Cf. fig. ci-dessous). On désire étudier si la stabilité du guéridon (qui risque de basculer) sera suffisante sans fixation au mur. Dans la suite de l’exercice, on appellera FA et FB les réactions d’appui aux points A et B. |  |
| --- | --- |
| FIGURE POUR QUESTIONS 1 A 10 | FIGURE POUR QUESTION 12 |

## EXERCICE 2 : ABATTANT DE SECRETAIRE :

| On désire choisir les vis permettant de fixer les compas sur un abattant de secrétaire. Le schéma mécanique de la page 6 montre l’action d’une personne (4) s’appuyant sur l’abattant au point D. Cette action est modélisée par le vecteur d’intensité 300 N correspondant à l’action reprise par un seul des compas. |  |
| --- | --- |

Compléter le bilan des actions mécaniques extérieures ci-dessous :

| FORCE | POINT D’APPLICATION | DIRECTION | SENS | INTENSITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Enoncer le principe fondamental de la statique (PFS) appliqué à l’abattant :

Appliquer le PFS à l’abattant sur les figures 1 et 2 de la page 6 (échelle pour la figure 2 : 10mm (( 100N).

En déduire l’intensité des forceset

Déterminer l’intensité de , composante verticale de (cf. figure 3 page 6)

En admettant un coefficient de sécurité de 3, déduire de la question précédente le type de vis à mettre en œuvre pour fixer les compas sur les montants et sur l’abattant (entourer ou surligner le type de vis choisi).

Figure 1

Figure 2 / Echelle : 10mm (( 100N

Figure 3

# Text boxes

PFS

BTS DRB

# DTL

NOM :

Prénom :

Note : / 20